###### СБОРНИК

###### ЗАДАНИЙ в тестовой форме

###### для итоговой государственной аттестации

###### по специальности 0408 «Стоматология ортопедическая»

###### базовый уровень среднего профессионального образования

###### В 3-х книгах

###### Книга 1

###### Тесты безопасности

###### Зуботехническое материаловедение и охрана труда

###### Несъемные протезы

###### Частичные съемные протезы

###### Стоматологические заболевания

###### Моделирование

Содержание

Введение	26

Положение о специалисте со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Специальность 0408 Стоматология ортопедическая базовый уровень среднего профессионального образования	26

Тесты безопасности	28

Зуботехническое материаловедение и охрана труда	32

Требования Государственного образовательного стандарта к уровню подготовки специалистов в области зуботехнического материаловедения с курсом охраны труда  и техники безопасности для специальности 0408 Стоматология ортопедическая базовый уровень среднего профессионального образования	32

Задания в тестовой форме	32

Несъемные протезы	42

Требования Государственного образовательного стандарта к уровню подготовки специалистов в области техники изготовления несъёмных протезов для специальности 0408 Стоматология ортопедическая базовый уровень среднего профессионального образования	42

Задания в тестовой форме	42

Частичные съемные протезы	66

Требования Государственного образовательного стандарта к уровню подготовки специалистов в области техники изготовления частичных съёмных протезов для специальности 0408 Стоматология ортопедическая базовый уровень среднего профессионального образования	66

Задания в тестовой форме	66

Стоматологические заболевания	85

Требования Государственного образовательного стандарта к уровню подготовки специалистов в области стоматологических заболеваний  для специальности 0408 Стоматология ортопедическая базовый уровень среднего профессионального образования	85

Задания в тестовой форме	85

Моделирование	90

Требования государственного образовательного стандарта  к уровню подготовки специалистов в области моделирования зубов  для специальности 0408 Стоматология ортопедическая базовый уровень среднего профессионального образования	90

Задания в тестовой форме	91

# Введение

Обучение студентов в медицинском колледже (училище) завершается проведением итоговой аттестации, которая включает в себя задания в тестовой форме по основным изучаемым дисциплинам для специальности 0408 Стоматология ортопедическая, базовый уровень среднего профессионального образования. Данное пособие поможет Вам подготовиться к предстоящей аттестации.

При подготовке к аттестации следует:

1. Проверить свои знания:

- ответить на задания в тестовой форме по всем разделам;

- сравнить свои ответы с эталонами;

- оценить свои знания в соответствии со следующими критериями:

5 «отлично» – 91-100% правильных ответов из 170 тестов

4 «хорошо» – 81-90% правильных ответов из 170 тестов

3 «удовлетворительно» – 71-80% правильных ответов из 170 тестов

2 «неудовлетворительно» – 70% и менее правильных ответов из 170 тестов

2. При неудовлетворительной оценке следует вновь проработать учебный материал и повторить решение заданий в тестовой форме.

3. Если количество правильных ответов менее 70%, откорректируйте свои знания, почитав литературу, рекомендованную в конце пособия.

Задания составлены с учетом требований, изложенных в приказе № 249 МЗ РФ от 19 августа 1997 года «О номенклатуре специальностей среднего медицинского и фармацевтического персонала».

## Положение о специалисте со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Специальность 0408 Стоматология ортопедическая, базовый уровень среднего профессионального образования

(Из приказа № 249 МЗ РФ от 19 августа 1997 года «О номенклатуре специальностей среднего медицинского и фармацевтического персонала»)

В соответствии с требованиями специальности в области стоматологии ортопедической специалист должен знать и уметь:

### Общие знания

- профессиональное назначение специалиста в современной системе здравоохранения;

- функциональные обязанности; права и ответственность специалиста в области ортопедической стоматологии;

- основные принципы организации и управления здравоохранением;

- структуру стоматологической помощи населению;

- основы медицинского страхования;

- охрану труда и технику безопасности в зуботехнической лаборатории;

- организацию делопроизводства и учетно-отчетную деятельность;

- медицинскую этику; психологию профессионального общения.

- основы валеологии и санологии;

- методы и средства гигиенического воспитания;

- функциональные обязанности, права и ответственность младшего медицинского персонала;

- основы медицины катастроф.

### Общие умения

- использовать нормативные и правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность специалиста;

- соблюдать гигиену и санитарию труда, правила техники безопасности и противопожарной безопасности;

- оказывать доврачебную помощь с учетом факторов, действующих в зуботехнической лаборатории;

- повышать уровень профессиональных знаний, умений.

### Специальные знания

- организацию производства в зуботехнической лаборатории;

- основы строения и функции зубочелюстной системы, биомеханику жевательного аппарата;

- сведения об основных стоматологических заболеваниях;

- теоретические основы ортодонтического лечения;

- клинические основы ортодонтического лечения;

- правила чтения схем, формул и зарисовок полости рта;

- характеристики основных и вспомогательных материалов, применяемых в зубопротезной технике;

- ассортимент, маркировку, основные свойства применяемых материалов и полуфабрикатов;

- назначение и правила использования аппаратов, инструментария и приспособлений, используемых в зуботехнической лаборатории;

- основные клинические этапы и технологии изготовления зубных (съемных, несъемных, бюгельных, челюстно-лицевых) протезов, ортодонтических аппаратов;

- основные принципы плавки и литья сплавов металлов;

- принципы точного литья металлических конструкций протезов;

- назначение и требования к каждому элементу и узлу в протезах, включая промежуточные этапы их изготовления;

- основы конструкций современной зуботехнической аппаратуры для обжига фарфора, муфельных печей, литейной аппаратуры, ультразвуковых устройств для светоотверждения и др.;

- технологию применения фарфора и металлокерамики в зубной технике;

- причины, приводящие к браку и способы его выявления, устранения, предупреждения;

- правовые аспекты работы.

### Специальные умения

- самостоятельно изготавливать различные виды искусственных коронок; простые конструкции штифтовых зубов; конструкции мостовидных протезов; съемные пластиночные протезы; бюгельные протезы; ортодонтические и челюстно-лицевые конструкции в соответствии с программами;

- изготавливать индивидуальные ложки, восковые базисы с окклюзивными валиками для постановки искусственных зубов;

- фиксировать в приборах определенное врачом положение центральной окклюзии;

- создавать из воска все элементы, узлы и детали зубочелюстных протезов, ортодонтических аппаратов;

- закреплять в воске металлические элементы протезов и аппаратов и расставлять искусственные зубы на базисах с учетом существующих правил;

- заменять восковую композицию на пластмассу или металлический сплав;

- работать с керамикой;

- работать с зуботехнической аппаратурой, основанной на применении ультразвука, инфракрасного излучения, лазера и др.;

- штамповать нержавеющую сталь и другие сплавы;

- проводить паяние, сплавку, обжиг, отбеливание, отделку и полировку деталей, целых протезов и аппаратов;

- оценивать слепки (оттиски) и получать по ним рабочие модели из различных материалов;

- оформлять заявки на получение зуботехнических материалов с учетом их маркировки и ассортимента;

- списывать расходные материалы в установленном порядке.

# Тесты безопасности

1. 	Длина штифта штифтового зуба должна быть

а) 1/3 длины корневого канала

б) 1/2 длины корневого канала

в) 2/3 длины корневого канала

г) всей длине корневого канала

2.	Край штампованной коронки погружается в зубодесневой желобок на  мм

а) 0,1

б) 0,3

в) 0,5

г) 0,7

3.	Тело мостовидного протеза должно:

а) плотно прилегать к десне, препятствуя проникновению под него пищи

б) касаться десны с вестибулярной поверхности, не затрудняя удаление пищи

в) прилегать к десне так, чтобы создавался эффект живого зуба

г) отстоять от десны на 1-1,5 мм

4.	При работе с электроприборами необходимо наличие:

а) шапочки

б) заземления

в) резиновых перчаток

г) резиновых галош

5.	Наиболее серьезно нарушает технику безопасности при пользовании бензиновым паяльным аппаратом:

а) наличие близкорасположенного бензина

б) наличие бороды у работающего

в) отсутствие защитных очков

г) работа без шапочки

6.	Современные требования освещенности рабочего места зубного техника (в люксах):

а) 150

б) 200

в) 250

г) 300

7.	Загоревшийся бензин тушат:

а) залив водой

б) накрыв кошмой и забросав песком

в) забросав гипсом

г) огнетушителем

8.	При протягивании гильз на аппарате Самсона нарушается техника безопасности

а) работой с бинтовыми повязками на руках

б) протягиваем гильз вдвоем

в) оставлением рычага в конце работы в положении «от себя»

г) без защитных очков

9.	Нарушает технику безопасности при полимеризации пластмассы в стерилизаторе

а) работа без шапочки

б) извлечение кювет без предварительного отключения приборов

в) отсутствие резиновых перчаток

г) работа без защитных очков

10.	Категорически запрещается при составлении отбела, содержащего серную кислоту

а) работать без шапочки

б) лить кислоту в воду

в) лить воду в кислоту

г) работать без защитных очков

11.	При наличии газовых горелок в зуботехнической лаборатории зубной техник, войдя в помещение, должен:

а) включить свет

б) отключить холодильник

в) понюхать воздух

г) открыть окно

12.	Излишки пластмассового теста после формовки протеза помещают:

а) в кипящую воду

б) в накопитель отходов

в) в ящик рабочего стола

г) в холодную воду

13.	Подогревать бачок паяльного аппарата его пламенем с целью увеличения количества паров недопустимо из-за:

а) перерасхода бензина

б) опасности взрыва

в) вредного влияния пламени на стенки бачка

г) возникновения аллергических реакций у зубного техника

14.	В зуботехнической лаборатории можно хранить:

а) 1 канистру бензина

б) 1 л бензина

в) дневную норму бензина

г) бензин хранится отдельно в специальном помещении

15.	Паяльным аппаратом нельзя плавить легкоплавкий сплав в первую очередь, потому что:

а) могут выделяться ядовитые пары

б) может сильно ухудшиться качество сплава

в) трудно регулировать скорость сплавления

г) влияет на остроту зрения

16.	Обеззараживание съемных протезов перед починкой можно провести следующим образом:

а) вымыть моющими средствами и положить в 6% раствор перекиси водорода на час

б) положить в раствор марганцовокислого калия на 30 минут

в) подвергнуть ультрофиолетовому облучению в течение 5 минут

г) обработать протез спиртом

17.	При пользовании шлифмотором нарушается безопасность работы

а) баз шапочки (косынки)

б) вдвоем

в) с бинтовыми повязками на руках

г) громкая музыка

18.	При работе на электрооборудовании категорически запрещается:

а) работа без защитных очков

б) работа без вытяжной вентиляции

в) прикасаться к оборудованию мокрыми руками

г) работа без шапочки (косынки)

19.	При попадании отбела на кожу необходимо:

а) смазать вазелином

б) смазать йодом

в) промыть щелочным раствором и водой

г) промыть водой

20.	Неточное составление отломков при починке протезов:

а) не влияет на жевательную эффективность

б) приводит к неравномерной толщине базиса

в) исключает возможность пользования протезом

г) влияет на жевательную эффективность

21.	При балансировке пластмассового базиса после починки рекомендуется:

а) сточить зоны не плотного прилегания к небной поверхности

б) совершить перебазировку во рту с помощью быстротвердеющей пластмассы

в) изготовить новый протез

г) удлинить границу протеза

22.	Возможная причина балансирования съемного протеза в полости рта:

а) удлинение границ протеза

б) завышение прикуса

в) неизолированный торус

г) занижение прикуса

23.	Назовите возможную причину прикусывания щек после наложения протеза:

а) нарушение процесса полимеризации

б) постановку искусственных зубов не по центру альвеолярного отростка в бугорковом контакте

в) постановку искусственных зубов не по центру альвеолярного отростка в фиссурно-бугорковом контакте

г) большая толщина протеза

24.	При выявлении аллергии на пластмассу акриловой группы базис съемного протеза изготавливается:

а) двухслойный

б) металлический

в) из пластмассы «Фторакс»

г) из пластмассы «Редонт»

25.	При быстром подъеме температуры во время полимеризации пластмассы произойдет появление:

а) «мраморности протеза»

б) газовой пористости протеза

в) зон напряжения пластмассы

г) обесцвечивание пластмассы

26.	На готовом протезе можно обнаружить газовые поры:

а) по всей поверхности

б) по краям

в) в толще

г) на небной поверхности

27.	Неизолированный торус верхней челюсти:

а) нарушает стабилизацию протеза

б) не влияет на стабилизацию протеза

в) улучшает стабилизацию протеза

г) ведет к поломке протеза

28.	Край базиса съемного протеза при частичном отсутствии зубов не доходит до переходной складки, чтобы:

а) протез, укрепленный жестко кламмерами, не сбрасывался

б) протез, укрепленный жестко кламмерами не травмировал мягкие ткани в области края

в) пациент быстрее привыкал к протезу

г) не нарушалась разговорная речь

29.	При паянии берется минимальное количество флюса с целью:

а) экономии

б) улучшения процесса пайки

в) избежания образования пор в месте пайки

г) меньше обработки

30.	В бюгельном протезе при непереносимости пластмассы использую базис:

а) пластмассовый

б) металлический с искусственными зубами из пластмассы

в) металлический с зубами из фарфора

г) пластмассовый с зубами из фарфора

31.	Реанимация показана:

а) в каждом случае смерти больного

б) только при внезапной смерти молодых пациентов

в) при внезапно развившихся терминальных состояниях

г) только при внезапной смерти детей

32.	Тройной прием Сафара для раскрытия дыхательных путей включает в себя:

а) запрокидывание головы, введение воздуховода, закрытие рта, сгибание головы вперед

б) выведение нижней челюсти вперед, открытие рта, сгибание головы вперед

в) запрокидывание головы, выведение нижней челюсти вперед и вверх, открытие рта

г) сгибание головы вперед, введение воздуховода, открытие рта

33.	Транспортировка пострадавшего в коматозном состоянии при закрытом переломе поясничного отдела позвоночника проводится на щите на:

а) левом боку

б) правом боку

в) спине

г) животе

34.	Показанием к наложению жгута является кровотечение:

а) артериальное

б) венозное

в) капиллярное

г) паренхиматозное

35.	Подключичная артерия прижимается к:

а) ключице

б) I ребру

в) II ребру

г) к поперечному отростку I  грудного позвонка

36.	При синдроме «острый живот» проводится:

а) постановка очистительной клизмы

б) промывание желудка

в) введение обезболивающих средств

г) применение холода и срочная госпитализация

37.	При обширном ранении мягких тканей при оказании доврачебной помощи проводят:

а) удаление сгустков крови и инородных тел

б) первичную хирургическую обработку раны

в) наложение асептической повязки

г) наложение теплоизолирующей повязки

38.	Доврачебная помощь при химических ожогах пищевода предполагает:

а) промывание пищевода и желудка рефлекторным методом

б) промывание желудка зондовым методом

в) промывание желудка зондовым методом после обезболивания

г) создание полного покоя и применение пузыря со льдом

39.	Объем доврачебной помощи при инородных телах пищевода предполагает:

а) проглатывание куска плотной пищи

б) постукивание по спине

в) искусственное вызывание рвоты

г) немедленную госпитализацию

40.	К признакам инородного тела дыхательных путей относится:

а) боли во рту и походу пищевода

б) дисфагия, похудание

в) боли при глотании и нарушение проходимости пищи

г) одышка, цианоз, кашель

#### Эталоны ответов:

| 1. в | 6. г | 11. в | 16. а | 21. б | 26. в | 31. в | 36. г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. а | 7. б | 12. а | 17. в | 22. в | 27. г | 32. в | 37. в |
| 3. б | 8. б | 13. б | 18. в | 23. б | 28. б | 33. г | 38. в |
| 4. б | 9. б | 14. в | 19. в | 24. б | 29. в | 34. а | 39. г |
| 5. а | 10. в | 15. а | 20. в | 25. б | 30. в | 35. б | 40. г |

# Зуботехническое материаловедение и охрана труда

## Требования Государственного образовательного стандарта к уровню подготовки специалистов в области зуботехнического материаловедения с курсом охраны труда 
и техники безопасности для специальности 0408 Стоматология ортопедическая, базовый уровень среднего профессионального образования

#### Зубной техник должен:

знать классификацию материалов, применяемых в ортопедической стоматологии, их механические, физические, химические и технологические свойства;

знать влияние пластмасс и металлических сплавов, применяемых в ортопедической стоматологии, на ткани полости рта и организм человека;

знать организацию производства в зуботехнической лаборатории с учетом устранения профессиональных вредностей;

знать технику безопасности при работе с химически активными, легковоспламеняющимися и взрывоопасными средствами;

знать нормы расходования зуботехнических материалов и порядок их списания;

знать правила антисептической обработки протезов и слепков;

## Задания в тестовой форме

Физико-механическое свойство металла

а) плотность

б) текучесть

в) растворимость

г) коррозионная стойкость

Пластическая деформация приводит к изменению свойств металла

а) физических

б) химико-технологических

в) химических

г) технологических

Химическое свойство металла

а) теплопроводность

б) истираемость

в) окисление

г) вязкость

Технологическое свойство металла

а) ковкость

б) окисление

в) теплопроводность

г) растворимость

В зуботехнической лаборатории допустимо использование только неэтилированного бензина, т.к. он

а) дешевле

б) доступнее

в) не ядовит

г) не взрывоопасен

При составлении отбела, содержащего серную кислоту, категорически запрещается

а) работать без защитных очков

б) работать без маски

в) лить кислоту в воду

г) лить воду в кислоту

Оставшиеся излишки теста после формовки (паковки) базисной пластмассы следует

а) бросить в кипящую воду

б) бросить в холодную воду

в) выбросить в накопитель отходов

г) положить в ящик рабочего стола и держать до затвердения

Паяльный аппарат при его воспламенении тушат

а) водой

б) огнетушителем

в) песком

г) мокрой тряпкой

Самое большое скопление природного газа в случае его утечки будет

а) в подвале

б) на этаже утечки, на уровне пола

в) на верхних этажах, под потолком на этаже утечки

г) на нижних этажах

Самое большое скопление сжиженного газа в случае утечки будет

а) в подвале, на нижнем этаже

б) на этаже утечки

в) на верхних этажах

г) под потолком

Альгинатный оттисковый материал

а) упин

б) ортокор

в) тиодент

г) стенс

Репин поставляется предпрятием-изготовителем в виде

а) порошка и жидкости

б) пасты и геля

в) двух паст

г) геля

Предельный срок получения гипсовой модели по оттиску из альгинатных материалов

а) 10 минут

б) 1 час

в) рабочий день

г) не ограничен

Термопластический оттискной материал

а) оральгин

б) альтекс

в) ортокор

г) упин

Термопластический оттискной материал одноразового использования

а) акродент

б) термомасса N4

в) термомасса N1

г) тиодент

Термопластический оттискной материал с повторным (многоразовым) применением

а) акродент

б) альтекс

в) термомасс N4

г) дентафоль

Эластический оттискной материал

а) стомапласт

б) дентофоль

в) стомальгин

г) масса Керра

Прочность затвердевающего гипса можно увеличить, замешав его на

а) горячей воде

б) 3% растворе буры

в) 3% растворе поваренной соли

г) растворе соды

Прочность затвердевающего гипса можно уменьшить, замешав его

а) на 3% растворе поваренной соли

б) с меньшим количеством воды

в) на 3% растворе буры

г) растворе соды

Затвердение гипса можно ускорить, замешав его на

а) кипящей воде

б) 5% растворе сахара

в) 3% растворе селитры

г) 5% растворе спирта

Затвердение гипса можно замедлить, замешав его на

а) теплой воде

б) 5% растворе винного спирта

в) 3% растворе поваренной соли

г) 3% растворе селитры

Восстановить свойства отсыревшего гипса можно, если его

а) подогреть на водяной бане

б) положить на противень и, помешивая, подогреть на горелке

в) просушить на подоконнике в солнечный день

г) просушить в муфельной печи

Воск животного происхождения

а) парафин

б) японский

в) спермацет

г) озокерит

Существенно не меняя качеств восковой смеси, импортный воск можно заменить на воск

а) монтанский

б) пчелиный

в) японский

г) парафин

Компонент восковой смеси, имеющий самую низкую температуру плавления

а) парафин

б) карнаубский воск

в) японский воск

г) стеарин

Главное свойство или качество воска,  при замене его на сплавы металлов, –

а) хорошо контрастировать с моделью

б) иметь малый зольный остаток

в) хорошо скоблиться

г) пластичность

Норма расхода воска на 1 (один) зуб в съемном протезе (г)

а) 2,0

б) 4,0

в) 8,0

г) 10,0

Норма возврата воска на 1 (один) зуб в съемном протезе (г)

а) 1,0

б) 1,5

в) 2,0

г) 2,4

Норма расхода воска на 1 (одну) металлическую коронку (г)

а) 0,8

б) 1,5

в) 2,0

г) 2,5

Базисная пластмасса

а) фторакс

б) стандонт

в) протакрил

г) редонт

Для окраски  порошка базисной пластмассы применяется органический краситель

а) железный марс

б) сульфохромат свинца

в) Судан III или Судан IV

г) КмNО4

Если срок полимеризации базисной пластмассы сократить втрое, то она

а) останется тестообразной

б) будет содержать много остаточного мономера

в) станет густой

г) станет пористой

Если срок полимеризации базисной пластмассы удлинился втрое, то она

а) станет хрупкой

б) побледнеет или обесцветится

в) сохранит все свойства

г) станет прочнее

При ускорении режима полимеризации может возникнуть пористость

а) газовая

б) гранулярная

в) сжатия

г) напряжения

При затягивании процесса формовки пластмассового теста в кювету может возникнуть пористость

а) газовая

б) гранулярная

в) сжатия

г) напряжения

При закладывании в кювету недозревшей пластмассы может возникнуть пористость

а) газовая

б) гранулярная

в) сжатия

г) напряжения

Если давление на пластмассу под прессом больше давления в струбцине (рамке), может возникнуть пористость

а) газовая

б) гранулярная

в) сжатия

г) напряжения

При закладывании пластмассового теста в неостывшую кювету может возникнуть пористость

а) газовая

б) гранулярная

в) сжатия

г) напряжения

Быстроотвердевающая (самоотвердевающая) пластмасса

а) акронил

б) редонт

в) фторакс

г) эладент

При замешивании пластмассы "Синма" с использованием порошка нескольких цветов необходимо

а) замешать каждый цвет в отдельном флаконе, потом соединить

б) ссыпав порошки разного цвета в одну емкость хорошо перемешать, залить мономерь до полного насыщения полимера, замешать

в) перемешать все цвета и добавить краситель

г) в жидкость ссыпать все цвета и перемешать

Для ускорения набухания пластмассы после замешивания необходимо

а) поставить сосуд в горячую воду

б) подогреть сосуд над пламенем горелки

в) подержать сосуд в теплых руках

г) накрыть сосуд крышкой и вынести на холод

Производство фарфоровых зубов вновь возродилось потому, что пластмассовые зубы

а) быстро истираются, снижают высоту нижней трети лица

б) не всегда подбираются по цвету

в) вызывают напряжение в базисе протеза

г) со временем изменяют цвет

Главное преимущество пластмассовых зубов по сравнению с фарфоровыми состоит в том, что они

а) соединяются с базисом протеза химическим путем

б) хорошо имитируют естественные зубы

в) удобны в работе

г) имеют стойкую окраску

С увеличением цифры на контейнере или панели размеры зубов

а) увеличиваются

б) уменьшаются

в) не изменяются

г) сужаются у шейки

Цвет пластмассовых зубов с увеличением цифры на контейнере или панели

а) темнеет

б) светлеет

в) не изменяется

г) желтеет

Твердость фарфорового зуба обеспечивает

а) каолин

б) кварц

в) полевой шпат

г) двуокись метана

Общее свойство сплавов типа "твердый раствор" — это

а) мелкозернистая структура

б) очень низкая температура плавления

в) приятный цвет

г) пластичность

Общее свойство сплавов типа "механическая смесь" — это

а) мелкозернистая структура

б) большая устойчивость к коррозии

в) очень низкая температура плавления

г) ковкость

В состав полировочного порошка для пластмасс входит

а) маршалит

б) речной песок

в) пемза

г) алмаз

Лучшие свойства имеет структура сплава типа

а) аустенит

б) перлит

в) цементит

г) ледебурит

Внутрикристаллическая ликвидация – это

а) неоднородность кристаллов при затвердении сплавов

б) существование сплавов в различных кристаллических формах

в) выпадение карбидов между кристаллами

г) способность электронов свободно перемещаться в кристаллической решетке

Лигатурное золото – это сплав

а) из которого делают лигатурную проволоку

б) очищенный от примесей золота

в) золота с другими металлами

г) золота с серебром

Серебро в золотой сплав вводится с целью

а) увеличения устойчивости сплава к кислотам

б) понижения температуры плавления

в) улучшения теплопроводности сплава

г) повышения твердости

Чистое золото не применяется для изготовления искусственных коронок и зубов потому, что

а) очень дорого

б) слишком мягкое

в) слишком твердое

г) имеет металлический блеск

"Проба золотого сплава" — это

а) процентное содержание золота в сплаве

б) клеймо, штамп на изделии

в) одна из порций сплава, которую составляли на заводе

г) определение устойчивости к коррозии

Основу кобальтохромового сплава составляет

а) железо

б) кобальт

в) хром

г) никель

Чтобы обеспечить хромоникелевому сплаву антикоррозийные свойства, в него необходимо ввести хром (в %)

а) 8

б) 13

в) 18

г) 25

Наименьший диаметр стальных гильз, выпускаемых промышленностью (в мм)

а) 4

б) 6

в) 7

г) 8

Наибольший диаметр стальных гильз, выпускаемых промышленностью (в мм)

а) 16

б) 17

в) 18

г) 20

Из вспомогательных материалов самую низкую температуру кипения имеет

а) кадмий

б) магний

в) свинец

г) олово

Количество основных компонентов припоя Цитрина Д.Н.

а) 5

б) 7

в) 8

г) 9

Три группы сплавов для изготовления металлической основы

а) благородные, черные, цветные

б) благородные, полублагородные, неблагородные

в) благородные, цветные, неблагородные

г) цветные, черные, неблагородные

Для изготовления протезов с керамическим или полимерным покрытием разрешен к применению сплав на основе палладия

а) суперпал

б) стомикс

в) радуга России

г) ЦД-190

Из ситалловых материалов для зубных протезов используется методом литья

а) Сикор

б) МСГ-сплав

в) Симет

г) мэласт

В качестве горючего материала в сварочном медицинском аппарате САМ-1 используется

а) ацетон

б) бензин

в) вода

г) спирт

Блеск (глянец) фарфоровой облицовке придает

а) каолин

б) кварц

в) полевой шпат

г) красители

"Ситаллы"-это

а) поликристаллическое стекло равномерной микроструктуры

б) разновидность фарфоровой массы

в) оттискной материал для металлокерамических протезов нового поколения

г) основной компонент фарфоровой массы

Вещество, которым покрывают восковую композицию перед литьем КХС, называют

а) облицовочным

б) упаковочным

в) формовочным

г) покрывным

Материал, которым заполняется большая часть опоки при литье КХС, называется

а) кварцевый песок

б) смесь речного песка с гипсом

в) "Эксподента"

г) красный кирпич

Восковые композиции перед литьем формуют в различные массы с целью

а) недопущения усадочных раковин

б) получения чистой, гладкой отливки

в) недопущения недоливов и холодных швов

г) повышения коррозийной стойкости

Основной компонент материала, которым покрывают восковую композицию перед литьем КХС, называется

а) дифенилпропан

б) тетраэтилсвинец

в) этилсиликат

г) жидкое стекло

Если нет заводских материалов при литье золотых сплавов для формовки восковой композиции, можно взять

а) порошок высокопрочного гипса

б) порошок висфат-цемента

в) смесь речного песка с гипсом

г) смесь жидкого стекла с песком

Для изготовления литых кламмеров используются сплавы

а) хромоникелевый

б) хромокобальтовый

в) Вуда

г) золото 750 пробы

Материал для покрытия металлического каркаса в комбинированном мостовидном протезе называется

а) АЦ-1

б) покрывной лак

в) эстмет

г) изокол

Для изоляции пластмассового теста от гипса в кювете применяется

а) геософт

б) изокол

в) силикодент

г) мономер

Для разделения двух порций легкоплавкого сплава в системе "штамп-контроштамп" используется

а) вода

б) тальк

в) изокол

г) песок

Изолировать торус и другие костные выступы, отображенные на модели, можно

а) лейкопластырем

б) силикодентом

в) тальком

г) лаком

Из абразивных материалов самую высокую твердость имеет

а) алмаз

б) корунд

в) карборунд

г) гранат

Твердость шлифующего вещества должна быть

а) ниже твердости шлифуемого материала

б) равна твердости шлифуемого материала

в) выше твердости шлифуемого материала

г) произвольной

Твердость полирующего вещества должна быть

а) ниже твердости полируемого материала

б) равной твердости полируемого материала

в) выше твердости полируемого материала

г) произвольной

Полировочной пасте "Крокус" коричневый цвет придает

а) оксид алюминия

б) оксид железа

в) оксид хрома

г) стеарин

Полировочной пасте ГОИ зеленый цвет придает

а) оксид алюминия

б) оксид железа

в) оксид хрома

г) керосин

Количество компонентов составляющих полировочную пасту «Крокус»

а) 3

б) 4

в) 5

г) 6

Флюс при паянии в основном

а) предохраняет от окисления спаиваемые поверхности

б) растворяет образующиеся оксиды металлов

в) улучшает текучесть припоя

г) понижает температуру плавления припоя

При паянии флюса берется минимальное количество

а) из соображения экономии

б) чтобы не ухудшить эстетичность вида шва

в) чтобы не было пор в местах пайки

г) чтобы ускорить плавление припоя

Отбел, содержащий 12% кислот, предпочтительнее отбела, содержащего 53% кислот, потому что

а) лучше отбеливает

б) безопаснее в работе при хорошем качестве отбеливания

в) экономичнее

г) ускоряет процесс отбеливания

Реакция, в результате которой удаляется окалина, образовавшаяся при термической обработке сплава, называется реакцией

а) восстановления

б) окисления

в) растворения

г) соединения

С наименьшим остатком в паяльном аппарате сгорает бензин марки

а) А-76

б) АИ-92

в) АИ-95

г) АИ-77

Релаксация полимера – это

а) процесс малой непрерывной пластической деформации протекающей, в условиях длительного статистического напряжения

б) ослабление напряжения созданного внешним воздействием

в) введение пластификаторов

г) проникновение молекул жидкости мономера в полимер

К акриловым базисным пластмассам не относится

а) этакрил

б) бакрил

в) ортосил-М

г) акронил

#### Эталоны ответов

| 1 а | 2 а | 3 в | 4 а | 5 в | 6 г | 7 а | 8 б | 9 в | 10 а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 а | 12 б | 13 а | 14 в | 15 а | 16 в | 17 в | 18 б | 19 а | 20 в |
| 21 б | 22 б | 23 в | 24 а | 25 а | 26 б | 27 б | 28 г | 29 а | 30 а |
| 31 в | 32 б | 33 а | 34 а | 35 в | 36 б | 37 в | 38 а | 39 б | 40 б |
| 41 в | 42 а | 43 а | 44 а | 45 а | 46 б | 47 а | 48 в | 49 в | 50 а |
| 51 а | 52 в | 53 б | 54 б | 55 а | 56 б | 57 б | 58 б | 59 б | 60 а |
| 61 в | 62 б | 63 а | 64 б | 65 б | 66 в | 67 а | 68 в | 69 а | 70 б |
| 71 в | 72 в | 73 б | 74 б | 75 б | 76 б | 77 а | 78 а | 79 в | 80 а |
| 81 б | 82 в | 83 б | 84 а | 85 в | 86 б | 87 в | 88 в | 89 б | 90 в |

# Несъемные протезы

## Требования Государственного образовательного стандарта к уровню подготовки специалистов в области техники изготовления несъёмных протезов для специальности 0408 Стоматология ортопедическая, базовый уровень среднего профессионального образования

#### Зубной техник должен:

иметь представление о подготовке полости рта к протезированию;

знать организацию зуботехнического производства по изготовлению несъёмных протезов;

знать виды и конструктивные особенности несъёмных протезов;

знать положительные и отрицательные свойства  протезов;

знать показания и противопоказания к изготовлению протезов;

знать клинические этапы изготовления протезов различных конструкций;

владеть техникой изготовления протезов при  дефектах коронковой части зуба;

владеть техникой изготовления несъёмных протезов при дефектах зубных рядов.

## Задания в тестовой форме

При изготовлении штампованных коронок зубы сошлифовываются

а) до слоя дентина

б) на 0,5-1 мм

в) до уровня диаметра шейки зуба

г) на 1-2 мм

Коронка в зубодесневую борозду погружается на глубину до (в мм)

а) 1

б) 0,5

в) 0,6

г) 0,1-0,3

Слепки точнее

а) гипсовые

б) силиконовые

в) альгинатные

г) восковые

Анатомическая форма зуба под металлическую штампованную коронку моделируется

а) в объеме соседних зубов

б) меньше, на толщину металла

в) в объеме большем соседних зубов

г) в объеме 2 мм

Анатомическую шейку зуба гравируют, отступив от клинической на (в мм)

а) 3,0

б) 0,3-0,5

в) 1,0

г) 1,5

После получения гипсового штампа следует этап работы

а) получение металлического штампа

б) получение металлического контрштампа

в) загипсовка в блок или резиновое кольцо

г) термическая обработка

Перед окончательной штамповкой, необходимо произвести

а) изготовление металлического штампа

б) предварительную штамповку

в) отжиг гильзы

г) получение металлического контрштампа

Ковкость и пластичность коронке возвращают

а) отбеливанием

б) отжигом

в) полировкой

г) обработкой

Металлический штамп и контрштамп используется при методе

а) наружном

б) внутреннем

в) комбинированном

г) литья

Количество пуансонов в аппарате Самсон

а) 25

б) 30

в) 33

г) 35

При штамповке наружным методом в качестве контрштампа используется

а) дробь

б) легкоплавкий металл

в) мольдин или каучук невулканизированный

г) воск

Точнее прилегает к шейке зуба коронка

а) штампованная

б) шовная

в) литая

г) паяная

Металлические коронки штампуются из сплава

а) хромоникеля

б) нержавеющей стали

в) кобальтохромового (КХС)

г) бюгодент

После окончательной штамповки опорной коронки следует этап

а) полировки

б) припасовки

в) отбеливания

г) термической обработки

Лейкопластырем не покрывают у жевательных зубов поверхность

а) вестибулярную

б) оральную

в) жевательную

г) апроксимальную

Лейкопластырем не покрывают у фронтальных зубов поверхность

а) вестибулярную

б) оральную

в) апроксимальную

г) режущую

В процессе штамповки коронки в норме гильза подвергается отжигу

а) 2 раза

б) 4 раза

в) 6 раз

г) 7 раз

Гильзу следует отжигать до состояния цвета

а) светло-соломенного

б) оранжевого

в) красного

г) желтого

Толщина отштампованной коронки (в мм)

а) 0,5

б) 0,8

в) 0,22-0,25

г) 1,0

Метод Паркера — это штамповка

а) внутренняя

б) комбинированная

в) наружная

г) шовно-паяная

Методом ММСИ называется штамповка

а) наружная

б) внутренняя

в) комбинированная

г) шовно-паяная

К моделированию анатомической формы препарированного зуба воском приступают после

а) сепарации соседних зубов

б) вырезания гипсового штампа

в) очерчивания клинической шейки и указания медиального угла

г) отливки модели

Штампованная коронка может получиться широкой в области шейки зуба при

а) недостаточно отпрепарированном зубе

б) неправильно откалиброванной гильзе

в) залитой воском шейке зуба на этапе моделирования

г) недостаточной термической обработке гильзы

Правило изготовления отбела

а) серную кислоту наливают в воду

б) воду наливают в серную кислоту

в) смешивают воду с кислотой

г) нагревают кислоту и смешивают с водой

Максимальная протяженность металлокерамического протеза при применении сплавов из благородных металлов

а) один зуб

б) два зуба

в) три зуба

г) четыре зуба

Отштампованная и отбеленная коронка плохо полируется, когда

а) вышел срок годности гильз

б) плохо был обработан металлический штамп

в) передержена в отбеле

г) неправильно откалибрована гильза

При изготовлении телескопической коронки край наружной коронки должен

а) доходить до десневого края

б) не доходить до десневого края на 0,5 мм

в) заходить в зубо-десневой желобок на 1 мм

г) заходить в зубо-десневой желобок на 2 мм

Отштампованная одиночная коронка термически обрабатывается (обжигается) для

а) легкой припасовки

б) улучшения антикоррозийной стойкости

в) улучшения эстетического вида

г) плотного прилегания к контрштампу

Штампованная коронка может получиться узкой вследствие того, что

а) металлический штамп сильно обработан напильником

б) гипсовый столбик вырезан из модели без моделирования зубов

в) слишком сильным было давление при штамповке

г) неточно собран слепок

Наиболее часто применяется метод штамповки коронки

а) внутренний

б) наружный

в) комбинированный

г) шовно-паяный

Коронка, завышающая прикус, может получиться по причине

а) отсутствия антагонистов

б) неточного отпечатка шеек зубов на модели

в) неправильной моделировки жевательной поверхности в окклюдаторе или без него

г) неточной сборки слепка

Действием, наиболее сильно истончающим штампованную коронку в процессе ее изготовления, является

а) протягивание гильзы большим количеством пуансонов

б) неоднократный обжиг

в) чрезмерная обработка резиновым эластичным кругом

г) предварительная штамповка

Наибольший диаметр стальных гильз, выпускаемых промышленностью (в мм)

а) 17

б) 18

в) 20

г) 22

Наименьший диаметр стальных гильз, выпускаемых промышленностью (в мм)

а) 4

б) 5

в) 6

г) 8

Зубной техник при работе не применяет 3% солевый раствор с целью

а) экономии ценного материала

б) увеличения прочности модели

в) сохранения гипса в сметанообразном состоянии

г) сохранения гипса в жидком состоянии

К альгинантным оттискным материалам относится

а) упин

б) ортокор

в) тиодент

г) гипс

Завод-изготовитель поставляет Спидекс в виде

а) порошка и жидкости

б) паста-паста

в) жидкости

г) порошка

Катализатором процесса затвердевания гипса является

а) 2-3% раствор буры

б) 3-4% раствор поваренной соли

в) 5% раствор этилового спирта

г) 5-6% раствор сахара

Врач-ортопед замешивает гипс с применением 3%-го солевого раствора в целях

а) ускорения затвердевания

б) уменьшения неприятных ощущений пациента

в) более легкого отделения гипса оттиска от гипса модели

г) увеличения прочности гипса

Припой для золотых сплавов изготавливается на основе золота пробы

а) 375

б) 583

в) 750

г) 900

С зубного техника на 100 сделанных коронок списывается стальных гильз

а) 100

б) 105

в) 110

г) 120

Количество грамм легкоплавкого сплава в одном блоке ("таблетке")

а) 50

б) 60

в) 80

г) 90

Материалом для изоляции гипса в двух частях кюветы является

а) вода

б) изокол

в) силикодент

г) клей

Полировать пастой "Крокус"протезы, изготовленные из нержавеющей хромоникелевой стали

а) можно

б) нежелательно

в) нельзя

г) обязательно нужно

Замедлить затвердевание гипса можно, замешав его на

а) теплой воде

б) 3% растворе поваренной соли

в) 5% растворе поваренной соли

г) 3% раствора буры

«Синма-М» используется для облицовки зубных протезов только методом

а) моделирования непосредственно на каркасе зубного протеза

б) поковкой пластмассы в кювету

в) не используется

г) моделирования непосредственно на каркасе зубного протеза и поковкой пластмассы в кювету

Процент золотого сплава, списываемого с зубного техника на технологические потери, составляет

а) 3

б) 4

в) 6

г) 7

Плотность чистого золота

а) 16,25

б) 18,74

в) 19,32

г) 23,5

Лигатурное золото — это сплав

а) из которого изготавливают лигатурную проволоку

б) очищенный от примесей

в) золота с другими металлами

г) золота, растворенного в ртути

Самую низкую температуру кипения из вспомогательных металлов имеет

а) кадмий

б) магний

в) свинец

г) олово

Латунь применяется в зуботехническом производстве

а) в составе золотого припоя

б) в виде ортодонтической проволоки

в) для изготовления ортодонтических аппаратов

г) для изготовления коронок

Понятия "Артикуляция" и "Окклюзия" относятся друг к другу как

а) существующие параллельно

б) независимые

в) общее к частному

г) не имеющие отношения друг к другу

Штифтовый зуб по Ильиной-Маркосян имеет

а) амортизационную вкладку

б) наддесневой колпачок

в) пластинку с оральной стороны

г) пластмассовый зуб из гарнитура

Для облицовки штифтовых зубов применяется пластмасса

а) карбопласт

б) этакрил

в) Синма-М, Синма-74

г) редонт

Для изготовления пластмассового штифтового зуба по Шираку применяется

а) фторакс

б) бесцветная пластмасса

в) стандартный пластмассовый зуб

г) синма

Недостатком пластмассовых коронок является

а) быстрое истирание

б) вред здоровью

в) быстрое расцементирование

г) эстетичность

Главный недостаток штифтовых зубов с колпачком

а) неэстетичность

б) непрочность

в) травмирование тканей в области шейки зубов

г) быстром истирании

При изготовлении штифтового пластмассового зуба после отливки модели приступают к

а) изготовлению штифта

б) гравированию шейки культи зуба

в) моделированию анатомической формы

г) очерчиванию шейки карандашом

Амортизационная вкладка по Ильиной-Маркосян

а) амортизирует жевательное давление

б) замещает отсутствующий зуб

в) фиксирует коронку зуба

г) улучшает эстетический эффект

Преимущество штифтового зуба по Ричмонду перед упрощенным в

а) прочности

б) способе фиксации

в) эстетичности

г) быстром изготовлении

Противопоказаниями к применению штифтовых зубов является

а) значительное разрушение коронковой части

б) подвижность корня 2-3 степени

в) тонкие стенки корня

г) вред здоровью

Преимущество пластмассового штифтового зуба по Шираку в

а) быстром изготовлении

б) эстетичности

в) длительном изготовлении

г) прочности

Штифтовый зуб по Ахмедову состоит из

а) штифта и пластмассового зуба

б) штифта и фарфоровой коронки

в) коронки с облицовкой со штифтом

г) амортизационной вкладки

Ортодонтические коронки штампуются методом

а) внутренним

б) комбинированным и наружным

в) по выбору зубного техника

г) шовным

Поверхности ложа под окклюзионную накладку бюгельной коронки

а) не моделируется

б) моделируется

в) покрываются лаком

г) моделируются по усмотрению зубного техника

Температура плавления чистого золота (в град.С)

а) 1050

б) 1064

в) 1084

г) 1000

В четном ряду цветов пластмассы "СИНМА", выпускаемой промышленностью, отсутствуют цвета под №

а) 4, 6

б) 10, 12

в) 14, 16

г) 18, 22

Ортодонтическая коронка моделируется

а) по классическому типу зуба

б) воском от экватора до десневого края

в) воском от жевательной или режущей поверхности до экватора зуба

г) по усмотрению лечащего врача

При изготовлении комбинированной коронки по Белкину техник перед получением модели не заливает ее воском, чтобы

а) не нарушить точности облицовки

б) завершить работу на этой же модели

в) не увеличить объем

г) снять слепок с воском в коронке

При изготовлении штифтовой конструкции длина штифта относительно длины корня составляет

а) 1/3

б) 1/2

в) 3/4

г) 2/3

Золотая коронка изнутри заливается припоем в целях

а) упрочнения коронки

б) удорожания протеза

в) увеличения веса

г) эстетичности

Преимуществом комбинированных коронок перед штампованными металлическими является

а) прочность

б) эстетичность

в) долговечность

г) низкая себестоимость

Для изготовления коронки по Белкину применяется пластмасса

а) бесцветная

б) "Фторакс, Бакрил"

в) Синма-74 и Синма-М

г) протакрил

Следующий этап работы при изготовлении комбинированной коронки по Белкину после припасовки коронки

а) фиксация в полости рта

б) отбеливание

в) снятие слепка с воском в коронке

г) полировка

К «жакет» - коронкам относятся

а) пластмассовая с круглым уступом

б) металлокерамическая

в) фарфоровая

г) литая

Время полимеризации пластмассы (до кипения воды в минутах)

а) 15

б) 30

в) 45

г) 55

Целесообразней отлить культю зуба под комбинированную коронку из

а) легкоплавкого металла

б) гипса

в) супергипса

г) амальгамы

Предпочтительней штифты

а) круглые

б) граненые

в) овальные

г) квадратные

Время полимеризации пластмассы (кипение) (мин.)

а) 15

б) 30

в) 45

г) 60

Классический штифтовый зуб по Ричмонду имеет

а) штифт и пластмассовый зуб

б) штифт, паяный колпачок, оральную защитку, фарфоровую облицовку

в) штифт, фарфоровую коронку

г) амортизационную вкладку

Телескопическая коронка используется для фиксации протезов

а) консольного

б) несъемного мостовидного

в) съемного пластиночного

г) полного съемного

Материал, применяемый для изготовления пластмассового штифтового зуба по Шираку

а) Фторакс

б) бесцветная пластмасса

в) стандартный пластмассовый зуб

г) Синма

Пластмассовые штифтовые зубы изготавливаются на моделях из

а) амальгамы

б) гипса

в) легкоплавкого металла

г) супергипса

Паковка пластмассы в кювету производится на стадии

а) резиноподобная

б) песочная

в) тестообразная

г) тянущихся нитей

При изготовлении штифтовых конструкций толщина стенок корня зуба должна быть не менее (мм)

а) 0,5

б) 1,0

в) 1,5

г) 2,0

Оральная защитка штифтового зуба по Ричмонду моделируется

а) после изготовления надкорневого колпачка со штифтом

б) до изготовления надкорневого колпачка

в) после изготовления штифта

г) после гравировки шейки зуба

Оральная защитка штифтового зуба по Ричмонду служит для

а) защиты пластмассовой облицовки

б) восстановления анатомической формы

в) эстетичности

г) амортизации жевательного давления

Этап формирования полости для литой вкладки в культе зуба при изготовлении штифтового зуба по Ильиной-Маркосян

а) клинический

б) лабораторный

в) доклинический

г) выбирается по усмотрению зубного техника

Стандартные зубы используют при изготовлении штифтовых зубов по

а) Логану

б) Ричмонду

в) Паршину

г) Ильиной-Маркосян

Имеет металлический штифт, штампованный металлический колпачок и пластмассовую облицовку штифтовый зуб по

а) Паршину

б) Девису

в) Ричмонду (ММИИ)

г) Логану

Преимуществом "жакет" коронок перед металлическими является

а) прочность

б) эстетичность

в) долговечность

г) простота изготовления

"Жакет"-коронки изготавливаются из пластмассы

а) "Фторакс", "Бакрил"

б) Синма-74, Синма-М

в) бесцветной

г) Редонт

При изготовлении "жакет-коронки" культю зуба покрывают цементом для увеличения

а) объема культи

б) объема коронки

в) прочности коронки

г) диаметра шейки зуба

Главным преимуществом цельнолитых мостовидных протезов по сравнению с паяными является

а) прочность

б) простота изготовления

в) эстетичность

г) долговечность

Форма промежуточной части паяного мостовидного протеза во фронтальном отделе

а) промывная

б) касательная

в) седловидная

г) зависит от формы альвеолярного гребня

После пайки мостовидный протез с цельнолитой промежуточной частью для охлаждения лучше

а) положить в сухой порошок гипса

б) дать остыть на воздухе

в) опустить в холодную воду

г) опустить в теплую воду

Форма промежуточной части паяного мостовидного протеза в боковом отделе зубного ряда

а) промывная

б) касательная

в) седловидная

г) зависит от формы альвеолярного отростка

Наиболее точен способ определения центральной окклюзии при изготовлении мостовидного протеза

а) получение оттиска в прикусе

б) составление моделей по фасеткам стирания

в) определение центральной окклюзии с помощью восковых базисов с прикусными валиками

г) получение оттиска без прикуса

Места пайки на коронках и литых зубах зачищать

а) необходимо

б) не обязательно

в) запрещается

г) нужно до обезжиривания

Абсолютным показателем к протезированию является потеря жевательной эффективности (в %)

а) 25

б) 40

в) 50

г) более 50

Следующий клинический этап работы при изготовлении паяного мостовидного протеза за припасовкой коронок

а) отбеливание

б) спайка протеза

в) снятие оттиска с коронками

г) обработка протеза

Ширина жевательной поверхности промежуточной части мостовидного протеза должна быть

а) шире коронок

б) наравне с коронками

в) на 1/3 уже жевательной поверхности опорных коронок

г) на 1/2 уже жевательной поверхности опорных коронок

Припасовка мостовидного протеза проводится после

а) отбеливания

б) полировки

в) пайки

г) снятия оттиска с коронками

Температура припоя должна быть

а) выше температуры плавления основного металла

б) равной температуре плавления основного металла

в) ниже температуры плавления основного металла

г) 1054( С

Положительное качество пластмассового мостовидного протеза

а) прочность

б) эстетичность

в) долговечность

г) простота в изготовлении

Форма промежуточной части пластмассового мостовидного протеза по отношению к альвеолярному гребню

а) касательная

б) промывная

в) седловидная

г) зависит от атрофии альвеолярного гребня

Время полимеризации пластмассового мостовидного протеза (в мин)

а) 15

б) 25

в) 45

г) 55

Акриловый мостовидный протез изготавливают из пластмассы

а) "бесцветной"

б) "Бакрил", "Фторакс"

в) Синма-74 , Синма-М

г) Редонт

Форма промежуточной части (фасетки) по отношению к альвеолярному гребню

а) седловидная

б) касательная

в) промывная

г) зависит от формы альвеолярного гребня

Петельные зацепы для фасеток

а) выступают за экватор будущих зубов

б) не выступают за экватор будущих зубов

в) не изготовляются

г) зависят от формы зубов

При изготовлении комбинированного мостовидного протеза с коронкой по Белкину более точная облицовка коронки будет на этапе

а) припасовки коронок

б) припасовки мостовидного протеза

в) полировки протеза

г) обработки протеза

Восковая композиция фасеток для пластмассы моделируется в объеме

а) меньшем, чем соседний зуб

б) равном соседнему зубу

в) увеличенном, с учетом будущей обработки пластмассы

г) любом

На металлический каркас наносится покрывной лак

а) до моделировки воском

б) после выварки воска

в) после литья

г) после полировки каркаса

На металлический каркас фасеток наносится лак

а) ретенционный

б) компенсирующий

в) покрывной

г) изоляционный

Для облицовки фасеток применяется пластмасса

а) бесцветная

б) "Бакрил", "Фторакс"

в) Синма и Синма-М

г) Протакрил

За припасовкой мостовидного протеза в полости рта следует лабораторный этап

а) припаивания к коронкам

б) полировки

в) отбеливания

г) обработки

За полировкой при изготовлении мостовидного протеза с фасетками следует этап работы

а) фиксация протеза

б) припасовка

в) моделирование восковой композиции и замена воска на пластмассу

г) замена воска на пластмассу

Пластмасса фасеток в области шеек

а) должна выступать за металлическую защитку

б) не должна выступать за металлическую защитку

в) не доходит до металлической защитки

г) сошлифовывается

Формируют промывное пространство на верхней челюсти, начиная с зуба

а) 3-го

б) 4-го

в) 5-го

г) 6-го

Взвешивание золота в мостовидном протезе на основе золотого сплава с пластмассовыми фасетками назначается

а) сразу после литья

б) перед моделировкой фасеток

в) перед литьем

г) после полимеризации пластмассы

На поверхность промежуточной части должен устанавливаться литник

а) оральный

б) жевательный

в) апроксимальный

г) вестибулярный

Главным недостатком мостовидных протезов с нитридтитановым покрытием является

а) неэстетичность

б) недолговечность

в) окисление

г) высокая себестоимость

Основное назначение флюса

а) предупредить окисление металла

б) растворить окислы металлов

в) улучшить текучесть припоя

г) избежать возникновение пор

Недостатком стандартных металлических зубов является

а) изготовление из нержавеющей стали

б) отсутствие высокой жевательной эффективности, эстетичности

в) трудность притачиваемости

г) трудность полировки

Преимущество индивидуальных литых зубов в том, что

а) изготавливаются из стали, а не из КХС

б) отвечают требованиям окклюзии и эстетики

в) трудно притачиваются

г) легко полируются

На одну пайку (спайку) с зубного техника списывается припоя Цитрина в количестве (в граммах)

а) 0,10

б) 0,15

в) 0,20

г) 0,25

При паянии флюса берется минимальное количество

а) с целью экономии

б) чтобы не ухудшить качество пайки

в) чтобы не было пор в ленте пайки (спайки)

г) с целью растворения окислов металлов

При моделировании промежуточной части мостовидного протеза вначале моделируются поверхности

а) вестибулярная, оральная, окклюзионная, придесневая

б) окклюзионная, вестибулярная придесневая, оральная

в) оральная, окклюзионная, вестибулярная, придесневая

г) придесневая, оральная, вестибулярная, окклюзионная

Одним из главных достоинств цельнолитой коронки является

а) точность прилегания к шейке зуба

б) прочность

в) долговечность

г) эстетичность

Одним из главных показаний к изготовлению цельнолитых конструкций является

а) пародонтит

б) клиновидный дефект

в) патологическая стираемость

г) периодонтит

К недостатку литой коронки можно отнести

а) большее препарирование твердых тканей зуба

б) препарирование на уровне диаметра шейки зуба

в) препарирование только экватора

г) препарирование апроксимальных поверхностей

Правило препарирования зубов под цельнолитые металлические коронки

а) препарируют на уровне периметра шейки зубов

б) препарируют на конус с уступом

в) сошлифовывают экватор

г) сошлифовывают жевательную поверхность

Толщина стенки у цельнолитой коронки (в мм)

а) 0,3

б) 0,4-0,5

в) 1-2

г) 2-3

Слепочные материалы, применяемые для оттисков при изготовлении цельнолитых коронок

а) супергипс

б) альгинатные

в) силиконовые

г) термопластические

Целесообразнее изготавливать цельнолитые коронки на моделях

а) разборных

б) неразборных

в) комбинированных

г) огнеупорных

Для отливки культи зуба в разборной модели используется

а) легкоплавкий металл

б) супергипс

в) пластмасса

г) гипс

Для предотвращения усадки при литье каркаса цельнолитой коронки используется лак

а) сепарационный

б) ретенционный

в) компенсирующий

г) покрывной

После изготовления адапты на культю зуба следует этап работы

а) полимеризация

б) моделирование анатомической формы и сдача в литье

в) полировка

г) шлифовка

Для отливки цельнолитых коронок применяется сплав

а) легкоплавкий

б) кобальто-хромовый

в) нержавеющая сталь

г) серебряно-палладиевый

Анатомическая форма цельнолитой коронки моделируются в объеме

а) больше чем соседний зуб

б) меньше чем соседний зуб

в) 1:1

г) любом

Главное преимущество литых коронок перед штампованными

а) эстетичность

б) простота изготовления

в) высокая точность и прочность

г) низкая себестоимость

Целесообразно изготовление коронок с литой жевательной поверхностью при

а) парадонтозе

б) флюорозе

в) патологической стираемости

г) кариесе

Заканчивается изготовление первой внутренней коронки в телескопической системе

а) отбеливанием

б) шлифовкой эластичными кругами

в) полировкой

г) полимеризацией

Главным достоинством штифтовых культевых вкладок при изготовлении коронки является возможность использования

а) традиционных технологий

б) современных технологий

в) любых технологий

г) длительное время

При препарировании зуба под штампованную металлическую коронку окклюзионную поверхность сошлифовывают на (мм)

а) 0,1

б) 0,2

в) 0,3

г) 0,5

Для нанесения перл на каркас применяется лак

а) ретенционный

б) покрывной

в) сепарационный

г) покрывной

При изготовлении металлоакриловой коронки по эстетическим требованиям пользуются лаком

а) изолирующим

б) компенсирующим

в) покрывным

г) ретенционным

После литья перлы

а) оставляют в прежнем виде

б) стачивают на половину

в) стачивают совсем

г) стачивают на 1/3

При препарировании зуба под пластмассовую коронку окклюзионную поверхность сошлифовывают на (мм)

а) 0,1

б) 0,2

в) 0,3

г) 0,5

Главное преимуществом культевой вкладки перед штифтовыми зубами в

а) эстетичности

б) простоте изготовления

в) широком показании к применению

г) щадящей препаровке

После получения металлического колпачка при изготовлении полной металлоакриловой коронки следует этап

а) нанесение лака и перл

б) сдача в литье

в) моделирование анатомической формы

г) обработка колпачка

Главное достоинство фарфоровой коронки

а) прочность

б) эстетичность

в) простота изготовления

г) длительность срока службы

Культя зуба под фарфоровую коронку компенсирующим лаком

а) покрывается

б) не покрывается

в) покрывается на усмотрение техника

г) покрывается по показаниям

Фарфоровую коронку после припасовки подвергают обжигу без вакуума с целью

а) увеличения прочности

б) глазурования

в) увеличения твердости

г) улучшения эстетического эффекта

При изготовлении фарфоровой коронки на культю зуба изготавливают платиновый колпачок для

а) прочности

б) точности

в) создания каркаса и нанесения фарфора

г) нанесения перл

Следующий этап изготовления фарфоровой коронки после получения платинового колпачка

а) нанесение грунт-массы

б) отжиг и кипячение в 10% азотной кислоте

в) глазурование

г) нанесение перл

Платиновый колпачок подвергают обжигу с целью

а) получения окисной пленки

б) снятия внутреннего напряжения

в) возвращения пластичности

г) увеличения прочности

Главным достоинством металлокерамической коронки является

а) простота в изготовлении

б) эстетичность и точность

в) прочность

г) длительность срока службы

Для снятия оттисков при изготовлении металлокерамической коронки применяется

а) гипс

б) альгинат

в) силикон

г) стенс

Под металлокерамику зубы препарируют

а) на уровне периметра шеек зубов

б) с уступом и на конус

в) учитывая только экватор

г) учитывая только апроксимальные поверхности

Допустимое отклонение культевой части литой штифтовой вкладки по отношению к оси зуба

а) 10 град

б) 15 град

в) 20 град

г) 30 град

На культю зуба перед изготовлением пластмассового колпачка наносится лак

а) компенсирующий

б) покрывной

в) изолирующий

г) ретенционный

Обжиг металлического колпачка производят с целью

а) "отпустить "металл

б) получить окисную пленку

в) закалки металла

г) растворения окислов металлов

Основным фактором прочного соединения фарфора с металлом является

а) спекание фарфора с оксидами и шероховатостью металла

б) наличие крепежных приспособлений

в) отполированная поверхность

г) обработанная поверхность

Следующий этап после получения пластмассового колпачка при изготовлении металлокерамической коронки

а) моделирование анатомической формы

б) сдача в литье

в) полимеризация

г) припасовка колпачка

Металлический колпачок подвергают пескоструйной обработке и отжигают

а) после литья

б) после припасовки металлического колпачка

в) до припасовки металлического колпачка

г) после полировки

Средний процент усадки фарфоровой массы

а) 5-10

б) 12-20

в) 25-30

г) 30-35

При изготовлении металлокерамической коронки до этапа глазурования обжиг производят в вакууме с целью

а) устранения дополнительного окисления металла и появления раковин

б) устранения усадки фарфора

в) экономии

г) получения окисной пленки

В металлокерамических коронках металлическую гирлянду с оральной поверхности моделируют для

а) эстетики

б) экономии массы

в) щадящего препарирования, терморегуляции и возможной реставрации

г) лучшей фиксации

Этап глазурования происходит

а) с доступом кислорода

б) с применением вакуума

в) без кислорода

г) с применением азота

Полукоронка не может быть опорой только протезов

а) цельнолитых

б) цельнолитых облицованных мостовидных

в) паяных мостовидных

г) пластмассовых

"Ситаллы" - это

а) поликристаллическое стекло

б) разновидность фарфоровой массы

в) оттискной материал для металлокерамических конструкций нового поколения

г) пластмасса нового поколения

Чтобы не допустить образования тонкого ободка по краю металла керамической коронки, следует

а) нанести грунтовый слой в несколько этапов

б) наносить опаковую массу с излишком ("через край")

в) изменить легкоплавкие фарфоровые массы

г) применить вакуум

Количество классов в классификации полостей по Блэку

а) три

б) четыре

в) пять

г) шесть

Моделировка воском полностью поручается зубному технику при способе изготовления вкладки

а) прямом

б) косвенном

в) комбинированном

г) обратном

Металлокерамическая коронка на модели плотная, а во рту широкая, если

а) оттиск долго хранился

б) произошла деформация оттиска во время получения модели

в) некачественно отпрепарирован зуб

г) неправильно нанесен грунтовый слой

Количество обжигов металлокерамической коронки должно быть минимальным, чтобы не

а) затягивать технологический процесс

б) изменить цвет фарфоровой массы

в) изменить структуру фарфоровой массы

г) получить окисную пленку

Цвет металлокерамической коронки, определяемый врачом, не изменится, если

а) металлический каркас имеет толстые стенки

б) неправильно подобран грунт

в) произошло загрязнение фарфоровой массы

г) нарушается технологический процесс

Широкие металлокерамические коронки получаются вследствие

а) наличия поднутрений из-за некачественного препарирования зубов

б) нанесения чрезмерного слоя компенсационного лака

в) неправильной гравировки модели препарированного зуба

г) неправильно подобранного грунта

Блеск (глянец) зуба обеспечивает компонент фарфоровой массы

а) каолин

б) кварц

в) полевой шпат

г) корунд

Величина промывного пространства между телом штамповано-паяного мостовидного протеза на верхнюю челюсть (мм)

а) 0,5

б) 1

в) 1,5

г) 3

Величина промывного пространства между телом штампованно-паяного мостовидного протеза на нижнюю челюсть (мм)

а) 0,5

б) 1

в) 1,5

г) 3

Полукоронки изготавливаются методом литья с целью

а) обеспечения большей точности

б) простоты технологии

в) быстрого изготовления

г) лучшей фиксации

Требованием к полости для вкладки, не имеющим существенного значения, является наличие

а) ящикообразной формы

б) несимметричности

в) геометрической фигуры

г) сохранности пульпы, если зуб не депульпирован

Металлическая литая коронка должна

а) входить в зубодесневой желобок на 1,5 мм

б) точно прилегать к уступу

в) быть свободной в области шейки

г) плотно охватывать шейку зуба

Материалом для изготовления цельнолитых коронок служит

а) легкоплавкий металл

б) хромокобальтовый сплав

в) нержавеющая сталь

г) пластмасса

Показанием для изготовления фарфоровых коронок может стать

а) пародонтоз

б) пародонтит

в) кариес

г) периодонтит

Оптимальная толщина фарфоровой коронки (в мм)

а) 1,2 - 1,5

б) 0,5 - 1

в) 2,5

г) 3,0

Препарирование зубов под фарфоровую коронку целесообразнее

а) с уступом

б) без уступа

в) с полулунным уступом

г) на уровне периметра шеек

Недостатком пластмасс, применяемых для изготовления коронок, является

а) большой коэффициент термического расширения

б) низкий коэффициент износостойкости и цветостойкости

в) пористость

г) плохая фиксация

Толщина края металлического колпачка из сплава КХС (в мм)

а) 0,1

б) 0,3

в) 0,5

г) 0,6

Величина зазора между колпачком и зубом антагонистом

а) 0,5

б) 1,0

в) 1,5

г) 2,0

При изготовлении металлокерамических зубных протезов на основе КХС применяется керамическая масса

а) низкоплавкая

б) среднеплавкая

в) тугоплавкая

г) имеющаяся в наличии

Недоливы на литых коронках возникают из-за

а) тонкой моделировки каркаса коронок

б) моделировки каркаса толщиной 0,5 - 0,6 мм

в) обезжиривания восковой композиции перед формовкой

г) моделировки каркаса толщиной 0,8-0,9 мм

Несоответствие цвета металлокерамических коронок цвету выбранного эталона происходит вследствие

а) загрязнения порошка керамической массы

б) плотно закрытых баночек с порошками керамических масс

в) тщательной промывки протеза горячей проточной водой

г) промывки протеза холодной водой

Перегрев металла в пришеечной области в готовых цельнолитых коронках возможен при

а) пескоструйном удалении окисной пленки

б) сильном нажиме на полировочную резинку при окончательной отделке

в) использовании грубого песка в струйном аппарате

г) слабом нажиме на полировочную резину при окончательной отделке

Невыверенность окклюзионных контактов металлокерамических коронок приводит к

а) перелому коронки зуба

б) ущемлению десневого сосочка

в) образованию трещин внутри покрытия

г) завышению прикуса

Наименьшая допустимая толщина края металлического колпачка из сплава Вирон (в мм)

а) 0,4

б) 0,3

в) 0,2

г) 0,1

Неравномерно нанесенный фарфоровый слой создает

а) концентрацию напряжения

б) изменение цвета

в) изменение структуры

г) загрязнение каркаса

Чрезмерно толстый слой компенсационного лака на пришеечную зону приводит к

а) изготовлению узких коронок

б) изготовлению широких коронок

в) некачественному литью

г) увеличению объема культи зуба

У цельнолитых комбинированных конструкций при бруксизме, патологической стираемости и глубоком прикусе покрывают фарфором или пластмассой поверхности

а) все

б) только вестибулярную

в) жевательную и вестибулярную

г) апроксимальные

На альвеолярный гребень при моделировании промежуточной части металлоакрилового, мостовидного протеза наносится лак

а) сепарационный

б) покрывной

в) компенсационный

г) ретенционный

Форма промежуточной части металлоакрилового протеза во фронтальной области по отношению к альвеолярному гребню

а) промывная

б) касательная

в) седловидная

г) выбирается по усмотрение зубного техника

При изготовлении металлоакриловых конструкций перлы наносят

а) во время изготовления адапты

б) после моделирования анатомической формы протеза

в) после литья

г) после полировки протеза

Пластмасса нового поколения, применяемая в цельнолитых конструкциях

а) "Синма-74"

б) "Акрилоксид"

в) "Изозит"

г) "Фторакс"

Форма промежуточной части металлокерамического протеза в боковом отделе зубного ряда

а) седловидная

б) касательная

в) промывная

г) выбирается по усмотрению техника

Форма промежуточной части металлокерамического протеза во фронтальном отделе по отношению к альвеолярному гребню

а) касательная

б) промывная

в) седловидная

г) выбирается по усмотрению техника

Оптимальный промежуток между каркасом металлокерамического протеза и антагонистами для нанесения фарфоровой массы (в мм)

а) 0,5

б) 1,5-2

в) 2,5-3

г) 4

Каркасы металлокерамических конструкций отливают из сплавов

а) хромоникелевых

б) кобальтохромовых

в) нержавеющей стали

г) серебряно-палладиевых

Следующий этап изготовления металлокерамического мостовидного протеза после примерки каркаса в полости рта

а) нанесение грунтмассы

б) глазурование

в) пескоструйная обработка и обжиг

г) полировка

Перед нанесением керамического покрытия металлическую поверхность лучше обезжирить

а) моющими средствами

б) эфиром

в) спиртом, этилацетатом

г) бензином

Обеззараживание оттисков (слепков) перед получением модели можно провести раствором

а) Виркона в течение 10 минут

б) перекиси водорода в течение 30 минут

в) марганцевокислого калия 1:1000 за 10 минут

г) спиртом 96º 30 минут

Главное требование к шинирующим конструкциям при лечении пародонтита, пародонтоза

а) восстановить жевательную эффективность на 100%

б) не перегружать опорные зубы

в) шинируя зубные ряды, не мешать комплексному лечению

г) восстановить жевательную эффективность на 50%

"Вакуумное литье" - это литье за счет

а) разряжения воздуха

б) избыточного давления

в) центробежных сил

г) центростремительных сил

Деформацию двойного слепка может вызвать

а) надежная ретенция первого слоя к слепочной ложке

б) хранение его (слепка) вблизи тепла

в) правильное смешивание компонентов

г) хранение при температуре -20( С

Заполнение эластичного слепка очень жидким супергипсом приводит к

а) увеличению его усадки

б) образованию пустот

в) образованию раковин

г) увеличению объема культи препарируемого зуба

Заполнение эластичного слепка очень густым супергипсом приводит к

а) изготовлению узких коронок

б) увеличению объема культи препарируемого зуба

в) увеличению его усадки

г) образованию пустот

Трещины и сколы в керамическом покрытии образуются в результате

а) неправильной подготовки металлической поверхности каркаса протеза

б) конденсации керамической массы

в) рифления керамической массы

г) загрязнения каркаса

Сколы керамического покрытия в пришеечной области могут произойти из-за

а) загрязнения каркаса

б) изготовления слишком тонкого каркаса

в) обезжиривания каркаса

г) равномерного нанесения масс

Многократный нагрев фарфоровой массы приводит к

а) изменению коэффициента теплового расширения

б) загрязнению каркаса

в) обезжириванию каркаса

г) изменению структуры

Неравномерно нанесенный фарфоровый слой создает

а) концентрацию напряжения

б) изменение цвета

в) изменение структуры

г) загрязнение каркаса

Сколы керамического покрытия в области режущего края происходят при

а) коротком металлическом каркасе

б) равномерном нанесении масс

в) восстановлении высоты культи за счет металла

г) обезжиривании каркаса

#### Эталоны ответов

| 1 в | 2 г | 3 б | 4 б | 5 в | 6 в | 7 в | 8 б | 9 в | 10 б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 в | 12 в | 13 б | 14 б | 15 в | 16 б | 17 б | 18 а | 19 в | 20 в |
| 21 в | 22 в | 23 в | 24 а | 25 в | 26 в | 27 б | 28 а | 29 а | 30 в |
| 31 в | 32 в | 33 а | 34 в | 35 б | 36 а | 37 б | 38 б | 39 а | 40 в |
| 41 в | 42 б | 43 а | 44 б | 45 г | 46 б | 47 в | 48 в | 49 в | 50 а |
| 51 в | 52 в | 53 а | 54 в | 55 в | 56 а | 57 в | 58 в | 59 а | 60 а |
| 61 б | 62 а | 63 в | 64 б | 65 а | 66 б | 67 г | 68 б | 69 а | 70 г |
| 71 а | 72 б | 73 в | 74 в | 75 а | 76 б | 77 в | 78 в | 79 в | 80 б |
| 81 в | 82 в | 83 б | 84 в | 85 б | 86 а | 87 а | 88 а | 89 а | 90 в |
| 91 б | 92 б | 93 а | 94 а | 95 б | 96 б | 97 а | 98 в | 99 а | 100 г |
| 101 в | 102 в | 103 а | 104 в | 105 б | 106 а | 107 в | 108 в | 109 б | 110 б |
| 111 б | 112 в | 113 б | 114 в | 115 в | 116 б | 117 в | 118 б | 119 в | 120 б |
| 121 а | 122 а | 123 а | 124 б | 125 б | 126 б | 127 в | 128 а | 129 а | 130 в |
| 131 а | 132 б | 133 а | 134 в | 135 а | 136 б | 137 в | 138 б | 139 б | 140 в |
| 141 в | 142 в | 143 в | 144 в | 145 в | 146 а | 147 в | 148 б | 149 г | 150 в |
| 151 а | 152 б | 153 б | 154 б | 155 в | 156 а | 157 б | 158 б | 159 в | 160 б |
| 161 б | 162 а | 163 б | 164 а | 165 а | 166 б | 167 в | 168 а | 169 в | 170 а |
| 171 г | 172 а | 173 б | 174 в | 175 б | 176 а | 177 б | 178 а | 179 б | 180 в |
| 181 б | 182 в | 183 а | 184 б | 185 б | 186 б | 187 в | 188 а | 189 а | 190 б |
| 191 б | 192 в | 193 б | 194 а | 195 а | 196 б | 197 г | 198 б | 199 а | 200 б |
| 201 б | 202 а | 203 б | 204 б | 205 в | 206 в | 207 а | 208 б | 209 б | 210 в |
| 211 в | 212 а | 213 в | 214 а | 215 б | 216 а | 217 б | 218 а | 219 б | 220 а |
| 221 а | 222 а |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Частичные съемные протезы

## Требования Государственного образовательного стандарта к уровню подготовки специалистов в области техники изготовления частичных съёмных протезов для специальности 0408 Стоматология ортопедическая, базовый уровень среднего профессионального образования

#### Зубной техник должен

- иметь представление о технике изготовления съёмных протезов методом литьевого прессования пластмасс;

- знать организацию зуботехнического производства по изготовлению частичных съёмных протезов;

- знать показания к изготовлению протезов, их виды и конструктивные особенности;

- знать положительные и отрицательные свойства частичных съёмных протезов;

- знать клинические этапы изготовления протезов;

- владеть техникой изготовления различных видов съёмных  протезов при частичном отсутствии зубов;

- владеть техникой починки протезов.

## Задания в тестовой форме

1. 	Основные элементы бюгельного протеза:

а) базисы, каркас, искусственные зубы

б) дуга, кламмеры , базисы, искусственные зубы

в) дуга, седловидные части, базисы, зубы, опорно-удерживающие кламмера

г) дробители нагрузки, пальцевые отростки, базисы

2. 	При неярко выраженном анатомическом строении неба верхняя дуга располагается:

а) в передней трети твердого неба

б) в конце средней трети твердого неба

в) в конце задней трети твердого неба

г) до линии А

3. 	Расстояние между дугой и слизистой на верхней челюсти (в мм):

а) 0,5

б) 1,0

в) 1,5

г) 2,0

4. 	Главный недостаток бюгельных протезов по сравнению с пластиночными:

а) не могут быть дополнены в случае изменения конструкции во время протезирования

б) показания к применению значительно ограничены

в) требуется наличие литейной лаборатории

г) трудоемки в изготовлении

5. 	Дополнительные элементы бюгельного протеза:

а) кламмера, лапки, предохранители от опрокидывания

б) амортизаторы и дробители нагрузки, усилители, ограничители лапки

в) седловидные части лапки, ответвления к фасеткам, зубы

г) зубы, седла, кламмера

6. 	Дуга бюгельного протеза при низком альвеолярном отростке на  нижней челюсти располагается:

а) на оральных буграх фронтальных зубов

б) на слизистой альвеолярного отростка

в) над оральными буграми фронтальных зубов

г) на фронтальных зубах

7. 	Максимальная  ширина дуги бюгельного протеза на верхней челюсти в мм:

а) 2 - 5

б) 3 - 5

в) 4 - 8

г) 6 - 10

8. 	Бюгельная конструкция представляет собой протез:

а) металлический каркас, выполненный в виде рамы

б) съёмный протез с опорно-удерживающими кламмерами, часть базиса в котором заменена бюгелем (дугой)

в) съемный, опирающийся на зубы за счет кламмеров

г) с опорно-удерживающими кламмерами

9. 	Преимущество бюгельных протезов по сравнению с несъемными мостовидными:

а) можно подвергнуть дезинфекции

б) шире показания к применению

в) зачастую не требуют препарирования зубов

г) эстетичнее

10. 	Дробитель горизонтальной нагрузки может применяться при классе дефектов по Кеннеди:

а) первом

б) втором

в) третьем

г) четвертом

11. 	Расстояние между дугой и слизистой оболочкой полости рта на нижней челюсти:

а) 0,5 мм

б) 0,8 – 1,0 мм

в) зависит от формы  ската альвеолярной части

г) 2,5 мм

12. 	Толщина окклюзионной лапки (накладки) у основания не менее (в мм):

а) 0,5

б) 0,6

в) 0,8

г) 1,0

13. 	Толщина окклюзионной накладки (лапки) у окончания не менее (в мм):

а) 0,1

б) 0,2

в) 0,3

г) 0,5

14. 	Ширина дуги нижнечелюстного бюгельного протеза (мм):

а) 2,0

б) 3,0

в) 4,0

г) 5,0

15. 	Толщина дуги верхнечелюстного бюгельного протеза(мм):

а) 0,5

б) 1,3

в) 1,4

г) 1,5

16. 	Толщина  дуги бюгельного протеза нижней челюсти (мм):

а) 0,5

б) 1,0

в) 2,0

г) 5

17. 	Толщина небной пластинки (в мм):

а) 0,8

б) 1,0

в) 1,2

г) 1,5

18. 	Величина зазора между каркасом седла бюгельного протеза и слизистой оболочкой альвеолярного отростка не менее (в мм):

а) 0,5

б) 1,5

в) 2,0

29. 	Величина зазора между слизистой оболочкой неба и небной пластинкой не более (в мм):

а) 0,2

б) 0,3

в) 0,5

г) 0,8

20. 	Величина зазора между слизистой оболочкой неба и ответвлениями бюгеля верхней челюсти не более (в мм):

а) 0,3

б) 0,5

в) 0,6

г) 0,7

21. 	Типичное расположение небной дуги бюгельного протеза при дефектах зубных рядов III класса по Кеннеди:

а) переднее

б) среднее

в) передне-среднее

г) заднее

22. 	Для повышения жесткости небной дуги:

а) увеличивают ее толщину

б) увеличивают ее ширину

в) увеличивают ее толщину и ширину

г) моделируют усилитель

23. 	Небная дуга отстоит от слизистой оболочки твердого неба на расстоянии (в мм):

а) 0,2

б) 0,3

в) 1,0-1,5

г) 2,0

24. 	Главный критерий выбора опорного зуба под опорно-удерживающий кламмер:

а) устойчивость зуба

б) выраженность анатомического экватора

в) высота клинической коронки

г) подвижность

25. 	Обходные дуги на верхней челюсти применяются при:

а) глубоком небе

б) плоском небе

в) косом прикусе

г) открытом прикусе

26. 	Расположение каркаса седла бюгельного протеза:

а) на вершине альвеолярного гребня

б) на оральном скате альвеолярного гребня

в) на вестибулярном скате альвеолярного гребня

г) по усмотрению техника

27. 	Длина каркаса седла бюгельного протеза при концевом дефекте на верхней челюсти до:

а) 1/4 длины базиса

б) 1/3 длины базиса

в) 1/2 длины базиса

г) бугров верхней челюсти

28. 	Длина каркаса седла бюгельного протеза при концевом дефекте  на нижней челюсти – до:

а) 1/4 длины базиса

б) 1/3 длины базиса

в) 2/3 длины базиса

г) 1/2 длины базиса

29. 	Цоколь рабочей модели для конструирования опирающегося протеза должен быть высотой (в мм):

а) 10

б) 15

в) 20

г) 30

30. 	Величина зазора между слизистой оболочкой и дугой нижнего бюгеля:

а) отсутствует

б) 0,2 мм

в) 0,3 мм

г) 0,8 – 1,0 мм

31. 	Шестиплечим называется опорно-удерживающий кламмер

а) Кемени

б) Бонвиля

в) Рейхельмана

г) Джексона

32. 	Температура плавления хром-кобальтового сплава (в Сº):

а) 900

б) 1064

в) 1458

г) 1 600

33. 	При применении кламмеров жестко фиксирующих бюгельный протез на опорных зубах жевательная нагрузка:

а) воспринимается только тканями под базисами бюгельного протеза

б) равномерно распределяется между опорными зубами и тканями под базисом бюгельного протеза

в) передается больше опорным зубам

г) передается на костную ткань

34. 	При применении кламмеров, соединяющих бюгельный протез с опорными зубами при помощи дробителей нагрузки, жевательная нагрузка:

а) передается только опорным зубам

б) воспринимается только тканями, подлежащими под базисом

в) равномерно распределяется между опорными зубами и тканями,  подлежащими под базисом бюгельного протеза

г) воспринимается только опорными зубами

35. 	При применении кламмеров, лабильно соединяющихся с опорными зубами, жевательная нагрузка:

а) передается только опорным зубам

б) полностью воспринимается только тканями под базисом бюгельного протеза, а опорные зубы лишь способствуют удержанию

в) равномерно распределяется между опорными зубами и тканями, подлежащими под базисом бюгельного протеза

г) передается только на костную ткань

36. 	Жевательное давление в бюгельных протезах передается на:

а) слизистую, затем  костную ткань

б) слизистую

в) опорный зуб

г) костную ткань

37. 	Вид соединения кламмера с каркасом бюгельного протеза, при котором жевательная нагрузка передается через пародонт опорного зуба:

а) жесткое

б) лабильное

в) полулабильное

г) шарнирное

38. 	Надежным видом стабилизации бюгельного протеза является:

а) парасагиттальная

б) сагиттальная

в) фронтосагиттальная

г) по дуге

39. 	Дополнительные элементы бюгельного протеза:

а) кламмеры, лапки, предохранители от опрокидывания

б) пальцевые отростки, лапки, усилители

в) седловидные части, лапки, ответвления к фасеткам, зубы

г) зубы, седла, кламмера

40. 	Оптимальное расположение дистальной окклюзионной накладки опорно-удерживающего кламмера на зубе:

а) горизонтальное

б) под углом 5-10 град. по горизонтали

в) под углом 10-15 град. по горизонтали

г) под углом 6-8 град. по горизонтали

41. 	Наиболее эффективно использовать в качестве основного антиопрокидывателя в бюгельном протезе:

а) отростки базиса

б) пальцевые отростки

в) многозвеньевые кламмеры

г) шарниры

42. 	Основой классификации Кеннеди является:

а) физиология акта жевания

б) топография дефекта зубного ряда

в) степень атрофии альвеолярного отростка

г) расположение бюгельного протеза в полости рта

43. 	Оседанию протеза препятствует:

а) тело кламмера

б) плечо кламмера

в) окклюзионная накладка

г) отросток кламмера

44. 	Основным звеном, обеспечивающим надежную фиксацию бюгельного протеза, является:

а) опорно удерживающий кламмер

б) бюгель

в) седло

г) дробитель нагрузки

45. 	Метод загипсовки бюгельного протеза в кювету:

а) прямой

б) обратный

в) комбинированный

г) по выбору техника

46. 	Базисом в бюгельном протезе является:

а) седловидная часть

б) седловидная часть, соединенная с дугой

в) весь бюгельный протез

г) дуга

47. 	Дуга  в бюгельном протезе является:

а) связующим звеном между седлами

б) базисом протеза

в) опорной частью

г) дробителем нагрузки

48. 	Дуга при глубоком небе располагается:

а) ближе к линии А

б) ближе к фронтальному отделу

в) в средней части

г) в задней трети твердого неба

49. 	Дуга при плоском небе располагается:

а) ближе к фронтальному отделу

б) средней части

в) ближе к линии А

г) в задней трети твердого неба

50. 	Дуговой протез фиксируется:

а) не менее, чем в трех точках

б) не менее, чем в двух точках

в) в одной точке

г) по дуге

51. 	Поперечно-линейная форма дуги бюгельного протеза для верхней челюсти применяется при:

а) двухсторонних включенных дефектах в области жевательных зубов

б) включенном дефекте в области жевательных зубов с одной стороны и концевом с другой стороны

в) включенном дефекте во фронтальном отделе

г) шинировании бюгельным протезом

52. 	Бюгельные протезы противопоказаны при прикусе:

а) прогнатическом

б) ортогнатическом

в) открытом

г) прогеническом

53. 	Основные материалы, используемые в бюгельном протезировании:

а) воски, абразивные материалы

б) кислоты, пластмассы

в) пластмассовые зубы, базисная пластмасса, КХС.

г) гелин, кристасил, пластмассы, зубы

54. 	Вспомогательные материалы, используемые в бюгельном протезировании:

а) воски, абразивные материалы, кислоты, гелин, кристасил, гипс

б) пластмассовые зубы, КХС, пластмасса.

в) гелин, гипс, пластмассовые зубы, кристасил.

г) гипс, пластмассовые зубы, кислоты

55. 	Телескопическая система фиксации представляет собой:

а) сочетание двух коронок с отростком, входящим в базис бюгельного протеза

б) искусственные коронки со штифтом

в) искусственная культя со штифтом

г) использование дробителей нагрузки

56. 	Телескопические коронки используют для:

а) фиксации дуговых протезов

б) опоры мостовидных протезов

в) восстановления анатомической формы зубов.

г) эстетической цели

57. 	Искусственное ложе для окклюзионной накладки должно быть:

а) сферической формы, дно перпендикулярно  оси зуба

б) квадратной формы, дно перпендикулярно оси зуба

в) трапециевидной формы, дно перпендикулярно оси зуба

г) с поднутрением

58. 	Жевательная эффективность при протезировании бюгельным протезом (в %):

а) 25

б) 45

в) 60

г) 80

59. 	Поперечно-круглая форма дуги бюгельного протеза применяется при:

а) включенных дефектах во фронтальном отделе челюсти

б) двусторонних концевых дефектах

в) двустороннем включенном дефекте

г) шинировании бюгельным протезом

60. 	Для изготовления бюгельных протезов используются сплав металлов:

а) IXI8Н9Т

б) КХС

в) ХI8Н9

г) нержавеющая сталь

61. 	Для полирования каркасов бюгельных протезов используются абразивы:

а) паста ГОИ

б) крокус

в) паста на основе мела

г) полировочный порошок

62. 	Фиксирующие элементы бюгельного протеза:

а) пелоты

б) удерживающие кламмеры

в) опорно-удерживающие кламмеры

г) дробители нагрузки

63. 	Составные части опорно-удерживающих кламмеров:

а) два плеча, тело и отросток

б) плечо, тело, отросток

в) опорная лапка, отросток, тело, плечо

г) отросток, плечо

64. 	Для получения модели гипсовый слепок необходимо:

а) просушить на воздухе

б) подержать в воде

в) встряхнуть

г) продезинфицировать

65. 	Смоделированный базис на верхней челюсти:

а) имеет выраженный край

б) не имеет границы

в) зависит от конструкции протеза

г) заходит на дугу

66. 	Вид кламмера опирающегося протеза:

а) удерживающий одноплечий

б) перекидной

в) опорно-удерживающий

г) многозвеньевой

67. 	Способ фиксации опирающегося протеза на челюсти:

а) биологический

б) механический

в) физикобиологический

г) физический

68. 	Материал, применяемый для дублирования модели:

а) эластик

б) упин

в) гелин

г) стенс

69. 	Вид соединения опорно-удерживающего кламмера с каркасом, когда жевательная нагрузка падает на альвеолярный отросток:

а) жесткое

б) лабильное

в) полулабильное

г) шарнирное

70. 	Вид соединения опорно-удерживающего кламмера с каркасом, при котором жевательная нагрузка равномерно падает на опорный зуб и альвеолярный отросток:

а) жесткое

б) лабильное

в) полулабильное

г) стабильное

71. 	Часть кламмера, препятствующая смещению бюгельного протеза в окклюзионном направлении:

а) стабилизирующая

б) опорная

в) ретенционная

г) отросток

72. 	Материал, используемый для изоляции бюгеля от модели:

а) изокол

б) клей БФ

в) бюгельный воск

г) лак

73. 	Современный способ обработки бюгельного протеза:

а) отбеливание

б) ультразвуковой

в) в пескоструйном аппарате

г) биохимический

74. 	В бюгельном протезе при непереносимости пластмассы используют базис:

а) пластмассовый

б) металлический с зубами из пластмассы

в) металлический с зубами из фарфора

г) пластмассовый с зубами из фарфора

75. 	Гипсовую модель по оттиску из альгеласта необходимо отлить в течение:

а) 10 минут

б) 1 часа

в) 4-х часов

г) рабочего дня

76. 	Первый тип кламмера системы Нея:

а) без мезио-дистального наклона

б) комбинированный, применяется как при включенных  так и при концевых дефектах

в) двуплечий с накладкой,  применяется при концевых дефектах

г) круговой с двумя окклюзионными накладками

77.	Второй тип кламмера системы Нея:

а) комбинированный - применяется при включенных дефектах

б) расщепленный - при концевых дефектах, при мезиальном  наклоне зуба, в сочетании с кламмером первого типа

в) Тобр расщепленный - применяется как при включенных, так и  при концевых дефектах

г) круговой применяется при низкой коронке зуба

78. 	В бюгельном протезе, замещающих концевые дефекты, используют кламмеры:

а) Нея № 4

б) Нея № 2

в) Нея № 3

г) Нея № 5

79. 	На слизистой оловянной фольгой необходимо изолировать:

а) тяжи

б) торус и экзостозы

в) верхнечелюстные бугры

г) середину альвеолярного гребня

80. 	В бюгельных протезах, замещающих включенные дефекты при параллельном расположении зубов, рекомендуется использовать кламмер:

а) Нея № 1

б) Нея № 2

в) Нея № 3

г) Нея № 5

81. 	При наклоне опорного зуба в оральную или вестибулярную сторону в бюгельных протезах рекомендуется использовать кламмер:

а) Нея № 1

б) Нея № 2

в) Нея № 3

г) Нея № 5

82. 	При медиальном наклоне опорного зуба в бюгельном протезе рекомендуется использовать кламмер:

а) Нея № 1

б) Нея № 2

в) Нея № 3

г) Нея № 5

83. 	При наклоненных одиночно стоящих молярах с высоко поднятой межевой линией на стороне наклона и низкой межевой линией на обратной стороне используется кламмер:

а) Нея № 1

б) Нея № 2

в) Нея № 3

г) Нея № 5

84. 	Толщина плеча кламмера Аккера у основания:

а) 0,3

б) 0,5

в) 0,8

г) 1,0

85. 	Толщина плеча кламмера Аккера у окончания:

а) 0,4

б) 0,5

в) 0,6

г) 0,9

86. 	На одиночностоящий моляр применяется кламмер:

а) Аккера

б) Роуча

в) кольцевой одноплечий

г) обратного действия

87. 	При дистальном наклоне зуба и высокой межевой линией применяется кламмер:

а) литой, одноплечий, охватывающий,  с окклюзионной накладкой

б) расщепленный,  с 2-мя Т-образными  охватами и окклюзионной накладкой

в) комбинированный: из расщепленной части Т-образного  кламмера и части двуплечевого кламмера

г) круговой

88. 	При вестибулярном наклоне коронки зуба применяют кламмер:

а) одноплечий с 2-мя окклюзионными накладками

б) комбинированный: из расщепленной части и  части двуплечевого кламмера

в) двуплечий с окклюзионными накладками

г) круговой

89. 	Видом кламмерной фиксации, наиболее рациональным в частичном съемном протезировании на верхней челюсти, является:

а) сагиттальный

б) диагональный

в) трансверзальный

г) точечный

90. 	При совпадении длинной оси зуба с вертикальной осью альвеолярного отростка применяют кламмер:

а) одноплечий с 2-я окклюзионными накладками

б) расщепленный с 2-я Т-образными охватами

в) двуплечий с окклюзионной накладкой

г) обратного действия

91. 	При межевой линиии проходящей по щечной или язычной поверхности зуба примерно по середине коронки:

а) круговой с 2-мя окклюзионными накладками

б) расщепленный из 2-х Т-образных охватов  и окклюзионной накладки

в) одноплечий с окклюзионной накладкой

г) Аккера

92. 	Вертикальный дробитель нагрузки:

а) исключает вращательные действия бюгельного  протеза на опорных зубах

б) способствует ослаблению нагрузки и равномерному  распределению нагрузки между опорными зубами и  тканями под базисом протеза

в) способствует дистальному отклонению базиса протеза и  исключает дистальный наклон опорного зуба

г) удерживает протез от смещения в  горизонтальном направлении

93. 	Змеевидный дробитель нагрузки используют  при дефектах зубного ряда:

а) 1 класса по Кеннеди

б) II класса по Кеннеди

в) III класса по Кеннеди

г) различной локализации

94. 	Горизонтальный дробитель нагрузки:

а) исключает дистальный наклон опорного зуба

б) исключает вращающее действие бюгельного протеза  на опорных зубах

в) равномерно расщепляет силу между опорными зубами  и тканями под базисом протеза

г) удерживает протез от смещения

95. 	Шарнирный дробитель нагрузки бюгельного протеза  осуществляет свою функцию при дефектах зубного ряда:

а) 1 класса по Кеннеди

б) II класса по Кеннеди

в) III класса по Кеннеди

г) различной локализации

96. 	Количество типов кламмеров систем Нея:

а) 3

б) 4

в) 5

г) 6

97. 	Модификация кламмеров систем Нея:

а) Адамса

б) кламмер Шварца

в) Бонвиля

г) Дуйзингса

98. 	Современные способы изготовления бюгельных протезов:

а) литье

б) штамповка

в) изгибание

г) использование стандартных заготовок

99. 	Применение кламмера системы Нея первого типа:

а) межевая линия проходит по щечной и язычной  поверхности зуба посередине коронки

б) межевая линия расположена высоко на контактной  поверхности зуба

в) при наклоне зуба

г) при повороте коронки зуба

100. 	Применение кламмера второго типа системы Нея:

а) расположение межевой линии высоко в ближайшей к дефекту зоне и опущена в отдаленной:

б) межевая линия проходит по середине коронки зуба

в) на отдельно стоящем зубе

г) на одиноко стоящие моляры

101. 	Применение кламмера третьего типа системы Нея:

а) на щечной поверхности – межевая линия по середине  коронки, а на противоположной – диагональное направление

б) межевая линия проходит по середине коронки зуба

в) высокое расположение межевой линии

г) межевая линия проходит по середине коронки зуба

102. 	Флюс должен иметь температуру плавления:

а) ниже температуры плавления припоя

б) выше температуры плавления припоя

в) одинаковую с температурой плавления припоя

г) любую

103. 	Недостаток паяных каркасов бюгельных протезов:

а) неточность

б) непрочность

в) не эстетичность

г) трудоемкость

104. 	Кламмер IV типа применяется при:

а) щечном или язычном наклоне премоляров и клыков

б) среднем расположении межевой линии

в) низком расположении межевой линии

г) низкой коронке зуба

105. 	Кламмер V типа системы Нея применяется при:

а) наклоне одиноко стоящих молярах с высоко  поднятой межевой линией на стороне наклона

б) щечном или язычном наклоне премоляров и клыков

в) среднем расположении межевой линии

г) высокой коронке зуба

106. 	При паянии флюса берется минимальное количество с целью:

а) экономии

б) улучшения процесса пайки

в) избежания образования пор в месте спайки

г) меньшей обработки

107. 	К модификации опорно-удерживающего кламмера относится кламмер:

а) Бонвиля

б) Адамса

в) Шварца

г) Дуйзингса

108. 	Автор кламмерной системы:

а) Ней

б) Блек

в) Курляндский

г) Оксман

109. 	Функциональная роль стабилизирующей части кламмера Аккера:

а) равномерно распределять давление

б) обеспечивать устойчивость бюгельного протеза против  горизонтальных нагрузок

в) препятствовать смещению бюгельного протеза в  вертикальном направлении

г) равномерно распределять нагрузку

110. 	Недостатки литья каркаса бюгельного протеза вне моделей:

а) деформация отдельных элементов бюгельного каркаса

б) трудность его изготовления

в) нарушение эластических свойств каркаса

г) отлом восковых элементов

111. 	Литье каркаса бюгельного протеза вне модели производится при:

а) минимальном количестве опорных зубов

б) конвергированных опорных зубах

в) изготовлении сложных конструкций.

г) изготовлении шинирующих бюгельных протезов

112. 	На цоколь рабочей модели при параллелометрии наносят линии:

а) обзора

б) экватора

в) продольной оси зуба

г) межевую

113. 	Проведенную по коронковой части зуба на рабочей модели при параллелометрии общую линию называют линией:

а) поднутрения

б) межевой

в) обзора

г) анатомического экватора

114. 	Коронковую часть зуба, расположенную между экватором и жевательной (режущей) поверхностью зуба, называют зоной:

а) поднутрения

б) окклюзионной

в) ретенционной

г) апроксимальной

115. 	Часть коронковой поверхности зуба, расположенной между экваторной линией и десневым краем, называют зоной:

а) поднутрения

б) окклюзионной

в) ретенционной

г) апроксимальной

116. 	Часть опорно-удерживающего кламмера, обеспечивающая стабильность протеза от вертикальных смещений, располагается в зоне:

а) поднутрения

б) окклюзионной

в) ретенционной

г) фиссуры

117. 	Техник моделирует каркас цельнолитого протеза на модели:

а) диагностической

б) рабочей

в) огнеупорной

г) вспомогательной

118. 	Дублирование модели делают с помощью материала:

а) альгинатного

б) силиконового

в) гидроколлоидного

г) термопластичного

119. 	Для получения огнеупорной модели необходимо иметь:

а) этилсиликат

б) кристасил 2

в) супергипс

г) воск

120. 	Для изготовления цельнолитого бюгельного протеза применяется современный отечественный сплав:

а) нержавеющая сталь

б) хром-кобальтовый

в) медный сплав

г) легкоплавкий

121. 	Температура плавления гелина (в Сº):

а) 40

б) 60

в) 80

г) 30

122. 	Устранение поднутрений осуществляется при помощи:

а) ножа

б) анализатора

в) калибра

г) грифеля

123. 	Дополнительные элементы бюгельного протеза:

а) кламмеры, лапки, предохранители от опрокидывания

б) дробители нагрузки: горизонтальные, вертикальные, змеевидные, шаровидные, пальцевидные, шарниры

в) седловидные части, лапки, ответвления к фасеткам, зубы

г) седла, дуги, кламмера

124. 	Перед  получением рабочей огнеупорной модели исходную гипсовую модель:

а) провести параллелометрию

б) изолировать зоны поднутрения

в)  пропитать водой

г) проложить изоляцию

125. 	Цель проведения параллелометрии при изготовлении бюгельного протеза:

а) обеспечение надежной фиксации

б)  равномерное распределение жевательного давления

в) определение пути введения и выведения протеза  из полости рта

г) вычерчивание кламмерной линии

126. 	Поверхность коронки зуба, где располагается дистальная часть плеча кламмера:

а) ретенционная

б) окклюзионная

в) апроксимальная

г) оральная

127. 	Для получения огнеупорной модели необходимо иметь:

а) этилсиликат

б) кристасил 2

в) супергипс

г) маршалит

128. 	Метод определения топографии межевой линии опорного зуба:

а) одонтопарадонтография

б) гнатодинамометрия

в) параллелометрия

г) мастикоциография

129. 	Сплавы на основе золота отбеливают:

а) 30% раствором хлористоводородной кислоты

б) отбелом из хлористоводородной кислоты,  серной кислоты, воды

в) отбелом из хлористоводородной кислоты,  азотной кислоты, воды

г) «царской» водкой

130. 	Огнеупорная модель должна быть:

а) твердой

б) иметь оптимальный коэффициент расширения  при нагревании

в) точной

г) гладкой

131. 	Составные части бюгельного протеза по Рюмпелю-Шредеру:

а) несъемные шины-рельсы, дуга, седла с искусственными  зубами

б) телескопические коронки, дуга, седла с искусственными  зубами

в) дуга, опорно-удерживающие кламмеры, седла с  искусственными зубами

г) базис с пластмассовыми зубами

132. 	Формовочный материал для изготовления огнеупорной модели:

а) фосфатный

б) силикатный

в) на основе гипса

г) на основе глины

133. 	При безусадочном способе литья бюгельных протезов каркас отливается:

а) по частям

б) целиком

в) на огнеупорной модели

г) без модели

134. 	Огнеупорная масса для изготовления огнеупорной модели:

а) кристасил

б) кварц

в) супергипс

г) маршалит

135. 	Для создания прочности, огнеупорную модель опускают в:

а) парафин

б) воду

в) кислоту

г) бензин

136. 	Для проведения параллелометрии отливают модель:

а) вспомогательную

б) исходную

в) рабочую

г) огнеупорную

137. 	Дублирующая масса это:

а) гелин

б) воск

в) гипс

г) кристасил

138. 	Для устранения поднутрения используется:

а) ретенционный калибр

б) штифт нож

в) штифт анализатор

г) штифт грифель

139. 	Рабочая модель перед установкой в кювету для дублирования:

а) просушивается

б) выдерживается в воде

в) прогревается

г) смазывается маслом

140. 	В кювете для дублирования гель:

а) не должен охлаждаться холодной водой

б) должен остывать до 45ºС

в) должен остывать под вентилятором

г) можно не охлаждать

141. 	После проведения отливки цельнолитого бюгельного каркаса необходимо в первую очередь:

а) провести химическую обработку каркаса

б) провести пескоструйную обработку каркаса

в) удалить литники

г) провести ультразвуковую обработку каркаса

142. 	Плотность чистого золота:

а) 16,25

б) 18,74

в) 19,32

г) 20,05

143. 	Цель ортопедического лечения при пародонтозе восстановить:

а) единство зубного ряда

б) ткани пародонта

в) дефекты зубного ряда

г) зубную дугу

144. 	Материал для литников при литье бюгельных протезов:

а) металлический штифт

б) воск литьевой

в) пластмасса

г) бюгельный воск

145. 	Для шинирования зубов применяется опорно-удерживающий кламмер:

а) непрерывного действия

б) обратного действия

в) Аккера

г) круговой

146. 	Температура прокаливания формы перед литьем бюгельного протеза (в ºС):

а) 350

б) 900

в) 1000

г) 1064

147. 	При изготовлении бюгельных каркасов применяется золотоплатиновой  сплав пробы:

а) 573

б) 750

в) 900

г) 916

148. 	Переохлаждение" металла – это:

а) запаздывание кристаллизации

б) растрескивание сплава при низкой температуре

в) превращения одного вида кристаллической решетки в другой.

г) изменение химического состава

149. 	Граница базиса частичного съемного протеза верхней челюсти проходит:

а) выше переходной складки

б) по переходной складке

в) ниже переходной складки на 2-3 мм

г)  по нейтральной зоне

150. 	Включенный  дефект зубов во фронтальном отделе относится к классу по Кеннеди:

а) I

б) II

в) III

г) IV

151. 	Двухсторонний концевой дефект зубов относится к классу по Кеннеди:

а) I

б) II

в) III

г) IV

152. 	В частичном пластиночном протезе наиболее рациональным видом кламмерной фиксации является:

а) точечный

б) диагональный

в) трансверзальный

г) сагиттальный

153. 	Отросток кламмера должен располагаться:

а) по центру альвеолярного гребня

б) орально на 1,5-2 мм

в) вестибюлярно на 1,5-2 мм

г) вертикально на 2 мм

154. 	Опорно-удерживающие кламмеры создают нагрузку опорных зубов в направлении:

а) вертикальном

б) горизонтальном

в) сагиттальном

г) трансверзальном

155. 	Край базиса съемного пластинчатого протеза при частичном отсутствии зубов не доходит до переходной складки, чтобы:

а) протез, укрепленный жестко кламмерами, не сбрасывался

б) протез, укрепленный жестко кламмерами, не травмировал мягкие ткани в области края

в) пациент быстрее привыкал к протезу

г) не нарушалась разговорная речь

156. 	Место изгиба тела кламмера должно находиться:

а) у экватора

б) у жевательной поверхности

в) между экватором и жевательной поверхностью опорного зуба

г) между экватором и шейкой зуба

157. 	Плечо удерживающего кламмера располагается:

а) на десневом крае

б) на экваторе

в) между шейкой и экватором

г) у жевательной поверхности

158. 	Точкообразная и чрезмерная физическая нагрузка на опорные зубы возникает:

а) при длинном плече кламмера

б) при коротком плече кламмера

в) независимо от плеча кламмера

г) при коротком отростке кламмера

159. 	Окклюзионные валики при частичном дефекте по  высоте должны быть:

а) выше оставшихся зубов

б) высотой 2-2,5 см

в) вровень с оставшимися зубами

г) ниже оставшихся зубов

160. 	Методом гипсовки при постановке фронтальных зубов на приточке и жевательных зубов на десне является:

а) комбинированный

б) прямой

в) обратный

г) стандартный

161. 	Кламмерная линия на 3 и 7 зубе по разные стороны называется:

а) диагональной

б) сагиттальной

в) трансверзальной

г) точечной

162. 	Кламмерная линия на 3 и 3 зубе по разные стороны располагается:

а) диагонально

б) сагиттально

в) трансверзально

г) точечно

163. 	Кламмерная линия на 4 и 7 зубе на одной стороне располагается:

а) диагонально

б) сагиттально

в) трансверзально

г) точечно

164. 	Граница базиса протеза на верхней челюсти:

а) проходит в области оставшихся зубов по переходной складке

б) покрывает на 2/3 высоты коронки передних зубов

в) покрывает на 1/3 боковые зубы

г) проходит на уровне жевательной поверхности зубов

165. 	Наиболее рациональным видом кламмерной фиксации в  частичном пластиночном протезе является:

а) точечный

б) диагональный

в) трансверзальный

г) сагиттальный

166. 	Тело кламмера частичного съемного протеза должно располагаться :

а) на вестибюлярной поверхности зуба

б) на апроксимальной поверхности зуба

в) в толще базиса протеза

г)  на оральной поверхности

167. 	Эстетику и устойчивость опорных зубов не нарушает кламмер:

а) двуплечий

б) зубодесневой

в) перекидной

г) одноплечий

168. 	Тело кламмера отстоит от зуба на расстоянии (в мм):

а) 0,5

б) 1

в) 2

г) 4

169. 	Методом гипсовки восковой репродукции в кювету при постановке фронтальных зубов на приточке (косметический протез) является:

а) прямой

б) обратный

в) комбинированный

г) стандартный

170. 	Эластичная и плавная нагрузка на опорный зуб передается:

а) при коротком плече кламмера

б) при длинном плече кламмера

в) независимо от плеча кламмера

г) при отсутствии тела кламмера

171. 	Границы частичных съемных пластиночных протезов заканчиваются на:

а) костных выступах

б)  неподвижной слизистой оболочке

в) подвижной слизистой оболочке

г)  нейтральной зоне слизистой оболочки

172. 	Показанием к постановке фронтальных искусственных зубов на приточке в частичных пластиночных протезах является альвеолярный отросток:

а) хорошо выраженный

б) со значительной атрофией

в) с равномерной атрофией

г) с неравномерной атрофией во фронтальном отделе

173. 	Видом крепления, используемым при изготовлении частичных съемных пластиночных протезов, является:

а) точечный

б) сагиттальный

в) плоскостной

г) диагональный

174. 	Место изгиба тела кламмера находится:

а) между экватором и жевательной поверхностью опорного зуба

б) у жевательной поверхности опорного зуба

в) у экватора опорного зуба

г) на уровне десневого края

175. 	Отросток кламмера должен быть направлен :

а) в сторону большого дефекта зубного ряда

б) в сторону малого дефекта зубного ряда

в) в обе стороны

г) произвольно

176. 	Основной причиной перелома кламмера является:

а) отжиг кламмера

б) многократное изгибание

в) отсутствие тела кламмера

г) длинный отросток кламмера

177. 	Круглый кламмер может быть укреплен на опорном зубе  без коронки при:

а) кариозном дефекте зуба

б) отсутствии экватора зуба

в) здоровом и устойчивом положении зуба

г) короткой коронковой части зуба

178. 	Очередность этапа после изготовления частичного воскового базиса:

а) зубы

б) кламмера

в) прикусные валики

г) постановочные валики

179. 	Часть кламмера, проходящая по вестибулярной поверхности зуба:

а) тело

б) плечо

в) отросток

г) опорная

180. 	Очередность  этапа после изготовления  постановочного базиса (в частичном протезе):

а) изготовление кламмеров

б) постановка зубов

в) моделировка базиса

г) упрочнение базиса

#### Эталоны ответов

| 1.в | 24.а | 47.а | 67.б |  | 112.в | 135.а | 158.б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.а | 25.б | 48.в | 68.в | 90.в | 113.б | 136.б | 159.а |
| 3.а | 26.а | 49.г | 69.б | 91.в | 114.б | 137.а | 160.а |
| 4.а | 27.г | 50.б | 70.в | 92.б | 115.в | 138.б | 161.а |
| 5.б | 28.в | 51.а | 71.б | 93.г | 116.в | 139.б | 162.в |
| 6.а | 29.в | 52.в | 72.в | 94.б | 117.в | 140.б | 163.б |
| 7.г | 30.г | 53.в | 73.б | 95.г | 118.в | 141.б | 164.в |
| 8.б | 31.в | 54.а | 74.в | 96.в | 119.б | 142.в | 165.б |
| 9.в | 32.в | 55.а | 75.а | 97.в | 120.б | 143.а | 166.б |
| 10.а | 33.в | 56.а | 76.а | 98.а | 121.б | 144.б | 167.б |
| 11.б | 34.в | 57.а | 77.в | 99.а | 122.а | 145.а | 168.а |
| 12.б | 35.в | 58.г | 78.а | 100.а | 123.б | 146.б | 169.а |
| 13.в | 36.а | 59.б | 79.б | 101.а | 124.в | 147.б | 170.б |
| 14.в | 37.а | 60.б | 80.а | 102.а | 125.в | 148.а | 171.б |
| 15.г | 38.а | 61.а | 81.б | 103.б | 126.в | 149.а | 172.а |
| 16.в | 39.б | 62.в | 82.б | 104.а | 127.б | 150.г | 173.в |
| 17.а | 40.а | 63.в | 83.в | 105.а | 128.в | 151.а | 174.а |
| 18.б | 41.в | 64.б | 84.г | 106.в | 129.а | 152.б | 175.а |
| 19.б | 42.б | 65.а | 85.б | 107.а | 130.б | 153.а | 176.б |
| 20.б | 43.в | 66.в | 86.в | 108.а | 131.а | 154.а | 177.в |
| 21.в | 44.а |  | 87.б | 109.б | 132.а | 155.б | 178.в |
| 22.г | 45.в |  | 88.б | 110.а | 133.в | 156.в | 179.б |
| 23.б | 46.а |  | 89.б | 111.а | 134.а | 157.в | 180.а |

# Стоматологические заболевания

## Требования Государственного образовательного стандарта к уровню подготовки специалистов в области стоматологических заболеваний 
для специальности 0408 Стоматология ортопедическая, базовый уровень среднего
профессионального образования

#### Зубной техник должен:

- иметь представление об этиологии, клинике и принципах лечения, профилактике основных стоматологических заболеваний;

- знать структуру стоматологической помощи населению;

- знать стоматологический инструментарий и материалы;

- знать и уметь использовать средства индивидуальной гигиены полости рта.

## Задания в тестовой форме

- Вирус иммунодефицита человека относится к семейству

а) реовирусы

б) герпесвирусы

в) аденовирусы

г) ретровирусы

Возбудитель, вызывающий ВИЧ-инфекцию, называется

а) вирус герпеса

б) цитомегаловирус

в) ВИЧ-1, ВИЧ-2

г) аденовирус

Биологические жидкости инфицированного организма, содержащие в наибольших количествах ВИЧ

а) слюна

б) кровь

в) моча

г) пот

Источником заражения вирусом иммунодефицита являются

а) больные, носители ВИЧ

б) клещи

в) комары

г) обезьяны

Правила обеззараживания рук при загрязнении их кровью

а) обработать тампоном с 96-град. спиртом

б) вымыть с мылом, обработать 0,5% р-ром хлорамина

в) обработать тампоном с 70-град. спиртом и вымыть мылом

г) обработать тампоном с 96-град. спиртом

Правила обработки лица при попадании крови

а) тщательно вымыть с мылом

б) обработать тампоном с 96-град. спиртом

в) вымыть с мылом, глаза промыть раствором марганцево-кислого калия 1:10000

г) обработать тампоном с 96-град. спиртом

Меры профилактики ВИЧ-инфекции при порезе (уколе) инструментом

а) промыть проточной водой

б) выдавить кровь, кожу обработать 70-град. спиртом и йодом

в) обработать 6% раствором перекиси водорода

г) обработать раствором фурацилина

Для профилактики ВИЧ-инфекции при попадании крови в рот необходимо прополоскать его

а) фурацилином

б) раствором марганцевокислого калия

в) 70-град. спиртом

г) 3% перекисью водорода

Основным документом, регламентирующим методы, средства и режим обработки изделий медицинского назначения, является

а) Приказ МЗ СССР № 245 ОТ 3.09.91 "О развитии дезинфекционного дела"

б) ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения"

в) Приказ МЗ СССР № 752 ОТ 8.07.81 "О снижении заболеваемости вирусным гепатитом"

г) Приказ МЗ РФ № 408 от 1989

Методы стерилизации инструментов, применяемые наиболее часто

а) кипячение, паровой

б) ионизирующее излучение

в) паровой, суховоздушный, химический

г) паровой, суховоздушный

Этапы обработки инструментов по ОСТ 42-21-2-85

а) дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация

б) предстерилизационная очистка, дезинфекция, стерилизация

в) дезинфекция, стерилизация

г) стерилизация, дезинфекция, промывание водой

Режим дезинфекции медицинских инструментов проводится раствором хлорамина

а) 1% 60 мин

б) 3 % 60 мин

в) 5 % 60 мин

г) 6 % 30 мин

Оптимальный режим суховоздушной стерилизации стоматологических инструментов при температуре

а) 180( С - 60 мин.

б) 160( С - 150 мин

в) 120( С - 45 мин

г) 100( С - 30 мин

Время стерилизации при химическом методе в 6% растворе перекиси водорода (в минутах)

а) 45

б) 120

в) 180

г) 360

Наиболее эффективный метод профилактики ВИЧ-инфекции среди населения

а) применение вакцины

б) изоляция ВИЧ-инфицированных

в) санитарно просветительная работа

г) принудительное лечение

Для дезинфекции медицинских инструментов используется раствор

а) 3% перекиси водорода

б) 3% хлорамина

в) марганцевокислого калия 1:10000

г) фурацилина

Для стерилизации медицинских инструментов используется раствор

а) 6% перекиси водорода

б) 3% хлорамина

в) марганцевокислого калия 1:10000

г) фурацилина

К основным методам обследования относятся

а) опрос, осмотр, перкуссия пальпация, термодиагностика

б) опрос, осмотр, зондирование перкуссия пальпация

в) оценка гигиенического состояния , опрос, осмотр зондирование

г) термодиагностика, рентгенодиагностика

К дополнительным методам обследования относятся

а) осмотр, зондирование перкуссия, термодиагностика

б) термодиагностика, электродиагностика, лабораторные методы

в) расспрос, осмотр, зондирование, рентгенодиагностика

г) лабораторные методы, опрос, осмотр

При помощи перкуссии оценивается наличие воспаления в

а) твердых тканях зуба

б) пульпе

в) периодонте

г) дентине

Ткань, покрывающая коронку зуба, называется

а) эмаль

б) дентин

в) цемент

г) пульпа

Ткань, покрывающая корень зуба, называется

а) эмаль

б) дентин

в) цемент

г) пульпа

Ткань, образующая основную массу зуба, называется

а) эмаль

б) дентин

в) цемент

г) пульпа

Классификация кариеса по течению

а) начальный, поверхностный, средний, глубокий

б) фиссурный, пришеечный, апроксимальный

в) острый, хронический, острейший, приостановившийся

г) острый, хронический, подострый

Классификация кариеса по глубине поражения

а) фиссурный, апроксимальный, пришеечный

б) острый, хронический, приостановившийся, острейший

в) начальный, поверхностный, средний, глубокий

г) острый, хронический, подострый

Для острых форм пульпита характерны боли

а) постоянные, нарастающие от холодного

б) приступообразные, самопроизвольные, усиливаются от раздражителей и в ночное время

в) кратковременные от раздражителей, быстро проходящие

г) от любых раздражителей

Жалобы больного при остром гнойном периодонтите на боли

а) постоянные, нарастающие, пульсирующие, усиливающиеся при накусывании

б) острые ноющие, усиливающиеся от раздражителей

в) от кислого, сладкого, холодного, горячего

г) от любых раздражителей

При хроническом фиброзном периодонтите на рентгенограмме наблюдается

а) разрежение костной ткани с нечеткими очертаниями

б) увеличение периодонтальной щели

в) разрежение костной ткани округлой или овальной формы с четкими контурами

г) остеопороз

При хроническом гранулирующем периодонтите на рентгенограмме наблюдается

а) разрежение костной ткани с нечеткими очертаниями

б) увеличение периодонтальной щели

в) разрежение костной ткани округлой или овальной формы с четкими контурами

г) остеопороз

При хроническом гранулематозном периодонтите на рентгенограмме наблюдается

а) разрежение костной ткани с нечеткими очертаниями

б) увеличение периодонтальной щели

в) разрежение костной ткани округлой или овальной формы с четкими контурами

г) остеопороз

В понятие пародонт входит

а) десна, круговая связка, периодонт

б) десна, периодонт, костная ткань альвеолы

в) костная ткань альвеолы, пульпа, цемент

г) десна, периодонт, пульпа

Функциями пародонта являются

а) восприятие жевательного давления, трофическая

б) распределение жевательного давления, трофическая

в) фиксирующая, амортизирующая, трофическая, рецепторная

г) чувствительная, трофическая, фиксирующая

К заболеваниям пародонта относятся воспаления

а) слизистой оболочки, десны, пульпы, периодонта

б) десны, альвеолы

в) десны, костной ткани

г) пульпы, периодонта

Лечение периостита заключается в

а) удалении зубов

б) создании оттока экссудата из периодонта

в) общем лечении организма

г) наложении мышьяковистой пасты

Лечение острого остеомиелита заключается в

а) удалении "причинных" зубов, общем лечении

б) создании оттока экссудата из периодонта

в) общем лечении организма, включая антибиотики

г) наложение мышьяковистой пасты

Лечение лимфоаденитов заключается в

а) удалении "причинных" зубов, общем лечении

б) местном лечении лимфоузлов и общем лечении

в) создании оттока экссудата и разрезе в области воспаления

г) госпитализация больного

Линия перелома верхней челюсти по классификации Ле Фор – I располагается по

а) верхней границе альвеолярного отростка верхней челюсти

б) спинке носа и нижнеглазничному краю

в) спинке носа и линии соединения лицевых костей с височной костью

г) шейке суставного отростка

Линия перелома верхней челюсти по классификации Ле Фор – II располагается по

а) верхней границе альвеолярного отростка верхней челюсти

б) спинке носа и нижнеглазничному краю

в) спинке носа и линии соединения лицевых костей с височной костью

г) шейке суставного отростка

Линия перелома верхней челюсти по классификации Ле Фор – III располагается по

а) верхней границе альвеолярного отростка верхней челюсти

б) спинке носа и нижнеглазничному краю

в) по спинке носа и линии соединения лицевых костей с височной костью

г) шейке суставного отростка

При переломе нижней челюсти диагностируется

а) носовое кровотечение, западание фрагментов челюсти, боль

б) смещение отломков челюсти, нарушение прикуса, болевой симптом

в) затрудненное глотание, дыхание без нарушения прикуса

г) асфиксия, кровотечение

При переломе верхней челюсти диагностируется

а) затрудненное глотание, дыхание без нарушения прикуса

б) носовое кровотечение, западание фрагментов челюсти, боль

в) смещение отломков челюсти, нарушение прикуса, болевой симптом

г) асфиксия, кровотечение

Первая помощь при обмороке

а) уложить больного горизонтально, обеспечить доступ воздуха

б) ввести подкожно раствор кордиамина, уложить больного, ввести раствор адреналина

в) вывести в другое помещение, ввести эуфиллин

г) дать кислород, непрямой массаж сердца

Первая помощь при анафилактическом шоке

а) уложить больного горизонтально, обеспечить доступ воздуха

б) прекратить введение анестетика, ввести адреналин

в) вывести в другое помещение, ввести эуфиллин

г) дать кислород, непрямой массаж сердца

Первая помощь при приступе бронхиальной астмы

а) уложить больного горизонтально, обеспечить доступ воздуха

б) ввести адреналин, кордиамин,

в) вывести в другое помещение, ввести эуфиллин

г) дать кислород, непрямой массаж сердца

Первая помощь при травмах челюстей

а) наложить круговую повязку, остановить кровотечение

б) очистить полость рта, остановить кровотечение, совместить отломки челюстей, наложить повязку

в) ввести обезболивающие, положить повязку, остановить кровотечение

г) уложить больного горизонтально, дать понюхать раствор аммиака

Специализированной помощью при травмах челюстей считается

а) оперативное вмешательство, репозиция

б) наложение повязок, общее лечение

в) наложение шинирующих аппаратов

г) уложить больного горизонтально, дать понюхать раствор аммиака

К освещению рабочего места стоматолога предъявляются требования

а) два источника освещения

б) три источника освещения

в) естественное, местное освещение

г) четыре источника

Требования к стоматологическому кабинету

а) стены окрашены в светлые тона, пол покрыт линолеумом (плиткой), площадь 14 кв. м на одно рабочее место

б) стены оклеены, пол покрыт линолеумом (плиткой), площадь 10 кв. м на рабочее место

в) стены побелены, пол покрыт линолеумом (плиткой), площадь 8 кв. м рабочее место

г) пол и стены окрашены масляной краской

Средствами гигиены полости рта являются

а) 3% раствор перекиси водорода, раствор фурацилина

б) зубные щетки, пасты, порошки, эликсиры

в) зубные пасты, жевательная резинка, фрукты

г) зубные нити, жевательная резинка

При оказании первой помощи в случае острого пульпита проводится

а) удаление зуба

б) наложение мышьяковистой пасты

в) удаление зубных отложений

г) пломбирование

#### Эталоны ответов

| 1 г | 2 в | 3 б | 4 а | 5 в | 6 в | 7 б | 8 в | 9 б | 10 в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 а | 12 б | 13 а | 14 в | 15 в | 16 б | 17 а | 18 б | 19 б | 20 в |
| 21 а | 22 в | 23 б | 24 в | 25 в | 26 б | 27 а | 28 б | 29 а | 30 в |
| 31 б | 32 в | 33 в | 34 б | 35 а | 36 б | 37 а | 38 б | 39 в | 40 б |
| 41 б | 42 а | 43 б | 44 в | 45 б | 46 в | 47 б | 48 а | 49 б | 50 б |

# Моделирование

## Требования государственного образовательного стандарта 
к уровню подготовки специалистов в области моделирования зубов 
для специальности 0408 Стоматология ортопедическая, базовый уровень
среднего профессионального образования

#### Зубной техник должен:

- знать детали каждой поверхности коронки каждого естественного зуба;

- знать требования к промежуточной части мостовидных протезов;

- знать требования к базисам пластиночных протезов;

- знать требования к каркасам бюгельных протезов;

- владеть техникой моделирования коронок зубов, тел мостовидных протезов, базисов пластиночных и каркасов бюгельных протезов.

## Задания в тестовой форме

1. Воск животного происхождения:

а) парафин

б) японский

в) спермацет

г) озокерит

2. Существенно не меняя качество восковой смеси, импортный воск можно заменить на воск:

а) монтанский

б) пчелиный

в) японский

г) парафин

3.Компонент восковой смеси, имеющий самую низкую температуру плавления:

а) парафин

б) карнаубский воск

в) японский воск

г) стеарин

4. Главное (основное) свойство или качество воска, детали (композиции) из которого должны заменяться на металл или сплав:

а) хорошо контрастировать с моделью

б) иметь малый зольный остаток

в) хорошо скоблиться

г) пластичность

5. Наиболее точные слепки:

а) гипсовые

б) силиконовые

в) альгинатные

г) термопластические

6. Количество зубов в постоянном прикусе:

а) 28-32

б) 16-18

в) 18-22

г) 34-36

7. Количество моляров в постоянном прикусе:

а) 4-6

б) 8-12

в) 6-10

г) 14-16

8. Количество премоляров:

а) 4

б) 8

в) 6

г) 10

9. Количество клыков:

а) 2

б) 4

в) 6

г) 8

10. Количество центральных резцов:

а) 2

б) 4

в) 6

г) 8

11. Количество боковых резцов:

а) 2

б) 8

в) 6

г) 4

12. Количество жевательных бугров премоляров:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

13. Количество жевательных бугров верхних моляров:

а) 2

б) 3

в) 4

г) 5

14. Количество жевательных бугров у нижних первых моляров:

а) 2

б) 3

в) 4

г) 5

15. Количество жевательных бугров у нижних вторых моляров:

а) 2

б) 3

в) 4

г) 5

16. Количество признаков принадлежности зубов:

а) 2

б) 3

в) 4

г) 5

17. Форма верхних центральных резцов:

а) ромбовидная

б) треугольная

в) лопатообразная

г)  квадратная

18. Форма верхних моляров:

а) ромбовидная

б) квадратная

в) округлая

г) долотообразная

19. Форма нижних моляров:

а) прямоугольная

б) квадратная

в) ромбовидная

г) округлая

20. Форма клыков:

а) округлая

б) клиновидная

в) прямоугольная

г) квадратная

21. Форма нижних центральных резцов:

а) треугольная

б) прямоугольная

в) долотообразная

г) округлая

22. Из трёх моляров верхней челюсти коронковая часть больше у зуба:

а) 5

б) 6

в) 7

г) 8

23. Из трёх моляров нижней челюсти коронковая часть больше у зуба:

а) 5

б) 6

в) 7

г) 8

24. Из двух премоляров верхней челюсти коронковая часть больше у зуба:

а) 3

б) 4

в) 5

г) 6

25. Из премоляров нижней челюсти коронковая часть больше у зуба:

а) 3

б) 4

в) 5

г) 6

26. Из резцов верхней челюсти больше:

а) центральный

б) боковой

в) третий

г) четвертый

27. Из нижних резцов больше:

а) центральный

б) боковой

в) третий

г) четвертый

28. Коронка зуба имеет:

а) 3 поверхности

б) 4 поверхности

в) 5 поверхностей

г) 6 поверхностей

29. Анатомическая коронка  - это часть зуба:

а) выступающая над десной

б) расположенная над корнем

в) покрытая эмалью над и под десной

г) покрытая дентином

30. Клиническая коронка зуба - это часть зуба:

а) выступающая над десной

б) расположенная над корнем

в) расположенная над шейкой

г) расположенная над анатомической шейкой

31. Места контактных пунктов верхнего клыка с рядом стоящими зубами в норме располагаются:

а) располагаются на одной линии

б) мезиальный контактный пункт располагается выше дистального

в) мезиальный контактный пункт располагается ниже дистального

г) мезиальный контактный пункт отсутствует

32. Экватор зуба – это:

а) наиболее выпуклая часть зуба

б) линия разделяющая коронку зуба на две равные части

в) искусственно проведенная на зубе линия

г) линия, пролегающая между шейкой зуба и режущим краем

33. Мезиальный угол верхнего центрального резца:

а) более острый, чем дистальный

б) одинаковый с дистальным

в) более тупой чем дистальный

г) имеет размер 100 градусов

34. Центральный валик клыка делит коронку зуба на две части:

а) мезиальная меньше дистальной

б) мезиальная равна дистальной

в) мезиальная больше дистальной

г) окклюзионная часть меньше пришеечной

35. Слепки точнее:

а) гипсовые

б) силиконовые

в) альгинатные

г) восковые

36. При моделировании промежуточной части мостовидного протеза вначале моделируются поверхности:

а) вестибулярная, оральная, окклюзионная, придесневая

б) окклюзионная, вестибулярная, придесневая, оральная

в) оральная, окклюзионная, вестибулярная, придесневая

г) придесневая, оральная, вестибулярная, окклюзионная

37. Главным требованием к рабочей модели является:

а) отсутствие пор в пределах протезного ложа

б) высота цоколя модели

в) массивность, громоздкость

г) нечеткий рельеф слизистой оболочки неба

38. Граница базиса полного съёмного протеза на верхней челюсти:

а) не доходит до альвеолярных бугров

б) заканчивается на середине альвеолярных бугров

в) перекрывает альвеолярные бугры

г) не доходит до линии А

39. Количество поверхностей у каждого естественного зуба:

а) 3

б) 4

в) 5

г) 6

40. Высота окклюзионных валиков при полном отсутствии зубов должна быть   (в см)

а) 1,0

б) 1,5

в) 2

г) 2,5

41. Границы частичных съёмных пластиночных протезов заканчиваются на:

а) костных выступах

б) неподвижной слизистой оболочке

в) подвижной слизистой оболочке

г) нейтральной зоне слизистой оболочке

42. Окклюзионные валики изготовляют из воска:

а) липкого

б) моделировочного

в) базисного

г) пчелиного

43. Во избежание деформации в полости рта воскового базиса его укрепляют:

а) пластмассой ПМ-1

б) пластмассой «Редонт»

в) проволокой

г) воском

44. Прикусной валик расположен:

а) по центру альвеолярного отростка

б) вестибулярно

в) орально

г) только по центру во фронтальном отделе альвеолярного отростка

45. Дополнительные элементы бюгельного протеза

а) кламмера, лапки, предохранители от опрокидывания

б) амортизаторы и дробители нагрузки, усилители, ограничители лапки

в) седловидные части лапки, ответвления к фасеткам, зубы

г) зубы, седла, кламмера

46. Ширина жевательной поверхности промежуточной части мостовидного протеза должна быть

а) шире коронок

б) наравне с коронками

в) на 1/3 уже жевательной поверхности опорных коронок

г) на 1/2 жевательной поверхности опорных коронок

47. Оптимальная ширина дуги бюгельного протеза на верхнюю челюсть (мм):

а) 2,5-5,0

б) 3,5-5,0

в) 4,0-8,0

г) 6,0-10,0

48. Ширина нижней дуги (в мм):

а) 1,5

б) 2,5

в) 3,0

г) 3,5

49. Толщина верхней дуги (в мм):

а) 0,5

б) 1,3

в) 1,4

г) 1,5

50. Толщина нижней дуги (в мм):

а) 0,5

б) 1,0

в) 2,0

г) 5,0

#### Эталоны ответов

| 1 в | 14.г | 27.б | 41.б |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.а | 15.в | 28.в | 42.в |
| 3.а | 16.б | 29.в | 43.в |
| 4.б | 17.в | 30.а | 40.б |
| 5.б | 18.а | 31.в | 44.а |
| 6.а | 19.а | 32.а | 45.б |
| 7.б | 20.б | 33.а | 46.в |
| 8.б | 21.в | 34.а | 47.г |
| 9.б | 22.б | 35.в | 48.в |
| 10.б | 23.б | 36.а | 49.г |
| 11.г | 24.б | 37.а | 50.в |
| 12.б | 25.в | 38.в |  |
| 13.в | 26.а | 39.в |  |